|  |  | S TG/76/8 Rev. 2 ORIGINAL: Inglés FECHA: 2006-04-05 + 2015-03-25 + 2018-09-20 |
| --- | --- | --- |
| UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES |
| GINEBRA |

|  | AJÍ, CHILE, PIMIENTO Código de la UPOV: CAPSI_ANN Capsicum annuum L. | * |
| --- | --- | --- |

DIRECTRICES

PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN

DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD

# Nombre(s) alternativo(s):*

| Nombre botánico | Inglés | Francés | Alemán | Español |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capsicum annuum L. | Sweet Pepper, Hot Pepper, Paprika, Chili | Piment, Poivron | Paprika | Ají, Chile, Pimiento |

La finalidad de estas directrices (“directrices de examen”) es elaborar los principios que figuran en la Introducción General (documento TG/1/3) y sus documentos TGP conexos, con objeto de que sirvan de orientación práctica y detallada para el examen armonizado de la distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) y en particular, para identificar los caracteres apropiados para el examen DHE y producir descripciones armonizadas de variedades.

# DOCUMENTOS CONEXOS

Estas directrices de examen deberán leerse en conjunción con la Introducción General y los documentos TGP conexos.

ÍNDICE	Página

1.	Objeto de estas Directrices de Examen	3

2.	Material necesario	3

3.	Método de examen	3

3.1	Número de ciclos de cultivo	3

3.2	Lugar de ejecución de los ensayos	3

3.3	Condiciones para efectuar el examen	3

3.4	Diseño de los ensayos	4

3.5	Número de plantas/partes de plantas que se han de examinar	4

3.6	Ensayos adicionales	4

4.	Evaluación de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad	4

4.1	Distinción	4

4.2	Homogeneidad	5

4.3	Estabilidad	5

5.	Modo de agrupar las variedades y organización de los ensayos en cultivo	5

6.	Introducción a la tabla de caracteres	6

6.1	Categorías de caracteres	6

6.2	Niveles de expresión y notas correspondientes	6

6.3	Tipos de expresión	6

6.4	Variedades ejemplo	7

6.5	Leyenda	7

7.	Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres	8

8.	Explicaciones de la tabla de caracteres	24

8.1	Explicaciones relativas a varios caracteres	24

8.2	Explicaciones relativas a caracteres individuales	24

9.	Bibliografía	40

10.	Cuestionario técnico	45

# Objeto de estas Directrices de Examen

Las presentes Directrices de Examen se aplican a todas las variedades de Capsicum annuum L.

# Material necesario

2.1	Las autoridades competentes deciden cuándo, dónde y en qué cantidad y calidad se deberá entregar el material vegetal necesario para la ejecución del examen de la variedad.  Los solicitantes que presenten material procedente de un país distinto de aquel en el que se efectuará el examen, deberán asegurarse de que se han cumplido todas las formalidades aduaneras y fitosanitarias.

2.2	El material se entregará en forma de semillas.

2.3	La cantidad mínima de material vegetal que ha de entregar el solicitante deberá ser de:

2.500 semillas

2.4	La semilla deberá satisfacer, por lo menos, los requisitos mínimos de germinación, pureza analítica y de la especie, sanidad y contenido de humedad que especifiquen las autoridades competentes.

2.5	El material vegetal proporcionado deberá presentar una apariencia saludable y no carecer de vigor ni estar afectado por enfermedades o plagas importantes.

2.6	El material vegetal deberá estar exento de todo tratamiento que afecte la expresión de los caracteres de la variedad, salvo autorización en contrario o solicitud expresa de las autoridades competentes.  Si ha sido tratado, se deberá indicar en detalle el tratamiento aplicado.

# Método de examen

## 3.1	Número de ciclos de cultivo

La duración mínima de los ensayos deberá ser normalmente de dos ciclos de cultivo independientes.

## 3.2	Lugar de ejecución de los ensayos

Normalmente los ensayos deberán efectuarse en un solo lugar.  En el documento TGP/9 “Examen de la distinción” se ofrece orientación respecto a los ensayos realizados en más de un lugar.

## 3.3	Condiciones para efectuar el examen

3.3.1	Se deberán efectuar los ensayos en condiciones que aseguren un desarrollo satisfactorio para la expresión de los caracteres pertinentes de la variedad y para la ejecución del examen.

3.3.2	El método recomendado para observar los caracteres se indica en la segunda columna de la tabla de caracteres mediante la siguiente clave:

# MG:	medición única de un grupo de plantas o partes de plantas

MS:	medición de varias plantas o partes de plantas individuales

VG:	evaluación visual mediante una única observación de un grupo de plantas o partes de plantas

## 3.4	Diseño de los ensayos

# 3.4.1	Cada ensayo deberá tener por finalidad la obtención de al menos 20 plantas, que se dividirán en 2 repeticiones.

3.4.2	Los ensayos deberán concebirse de tal manera que se permita la extracción de plantas o partes de plantas para efectuar medidas y conteos, sin perjudicar las observaciones ulteriores que deberán efectuarse hasta el final del ciclo de cultivo.

## 3.5	Número de plantas/partes de plantas que se han de examinar

Salvo indicación en contrario, todas las observaciones deberán efectuarse en 20 plantas o partes de cada una de las 20 plantas.

## 3.6	Ensayos adicionales

Se podrán efectuar ensayos adicionales para estudiar caracteres pertinentes.

# Evaluación de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad

## 4.1	Distinción

4.1.1	Recomendaciones generales

Es de particular importancia para los usuarios de estas directrices de examen consultar la Introducción General antes de tomar decisiones relativas a la distinción.  Sin embargo, a continuación se cita una serie de aspectos que han de tenerse en cuenta en las directrices de examen.

4.1.2	Diferencias consistentes

Las diferencias observadas entre variedades pueden ser tan evidentes que no sea necesario más de un ciclo de cultivo.  Asimismo, en algunas circunstancias, la influencia del medio ambiente no reviste importancia suficiente como para requerir más de un único ciclo de cultivo con el fin de garantizar que las diferencias observadas entre variedades son suficientemente consistentes.  Una manera de garantizar una diferencia en un carácter, observada en un ensayo en cultivo, sea lo suficientemente consistente es examinar el carácter en al menos dos ciclos de cultivo independientes.

4.1.3	Diferencias claras

Determinar si una diferencia entre dos variedades es clara depende de muchos factores y, para ello se tendría que considerar, en particular, el tipo de expresión del carácter que se esté examinando, es decir, si éste se expresa de manera cualitativa, cuantitativa o pseudocualitativa.  Por consiguiente, es importante que los usuarios de estas directrices de examen estén familiarizados con las recomendaciones contenidas en la Introducción General antes de tomar decisiones relativas a la distinción.

## 4.2	Homogeneidad

4.2.1	Es particularmente importante que los usuarios de estas directrices de examen consulten la Introducción General antes de tomar decisiones relativas a la homogeneidad.  Sin embargo, a continuación se cita una serie de aspectos que han de tenerse en cuenta en las directrices de examen.

4.2.2	Para la evaluación de la homogeneidad de las variedades de polinización cruzada deberá aplicarse una población estándar del 2% y una probabilidad de aceptación del 95% como mínimo.  En el caso de un tamaño de muestra de 20 plantas se permitirán 2 plantas fuera de tipo.

4.2.3	Para la evaluación de la homogeneidad de las variedades híbridas simples deberá aplicarse una población estándar del 1% y una probabilidad de aceptación del 95% como mínimo.  En el caso de un tamaño de muestra de 20 plantas se permitirá una planta fuera de tipo.

## 4.3	Estabilidad

4.3.1	En la práctica, no es corriente que los resultados del examen de la estabilidad sean tan fiables como los obtenidos en el examen de la distinción y la homogeneidad.  No obstante, la experiencia ha demostrado que, en muchos tipos de variedades, cuando una variedad haya demostrado ser homogénea, también podrá considerarse estable.

4.3.2	Cuando corresponda, o en caso de duda, la estabilidad podrá examinarse, ya sea cultivando una generación adicional, ya sea examinando un nuevo lote de plantas o semillas, para asegurarse de que presenta los mismos caracteres que el material suministrado anteriormente.

# Modo de agrupar las variedades y organización de los ensayos en cultivo

5.1	Los caracteres de agrupamiento contribuyen a seleccionar las variedades notoriamente conocidas que se han de cultivar en el ensayo con las variedades candidatas y a la manera en que estas variedades se dividen en grupos para facilitar la evaluación de la distinción.

5.2	Los caracteres de agrupamiento son aquellos en los que los niveles de expresión documentados, aun cuando hayan sido registrados en distintos lugares, pueden utilizarse, individualmente o en combinación con otros caracteres similares:  a) para seleccionar las variedades notoriamente conocidas que puedan ser excluidas del ensayo en cultivo utilizado para el examen de la distinción;  y b) para organizar el ensayo en cultivo de manera tal que las variedades similares queden agrupadas conjuntamente.

5.3	Se ha acordado la utilidad de los siguientes caracteres de agrupamiento:

a)	Plántula:  pigmentación antociánica del hipocotilo (carácter 1)

b)	Planta:  entrenudo acortado (en la parte superior) (carácter 4)

c)	Fruto:  color (antes de la madurez) (carácter 21)

d)	Fruto:  forma en sección longitudinal (carácter 28)

e)	Fruto:  color (a la madurez) (carácter 33)

f)	Fruto:  capsaicina en la placenta (carácter 45)

g)	Resistencia al tobamovirus – Tobacco mosaic virus Patotipo 0 (TMV: 0) (carácter 48.1)

h)	Resistencia al tobamovirus – Pepper mild mottle virus Patotipo 1.2 (PMMoV: 1.2) (carácter 48.2)

i)	Resistencia al tobamovirus – Pepper mild mottle virus Patotipo 1.2.3 (PMMoV: 1.2.3) (carácter 48.3)

j)	Resistencia al Potato Y virus Patotipo 0 (PVY: 0) (carácter 49.1)

k)	Resistencia al Tomato spotted wilt virus Patotipo 0 (TSWV: 0) (carácter 52)

5.4	En la Introducción General se dan orientaciones sobre el uso de los caracteres de agrupamiento en el proceso de examen de la distinción.

# Introducción a la tabla de caracteres

## 6.1	Categorías de caracteres

6.1.1	Caracteres estándar de las directrices de examen

Los caracteres estándar de las directrices de examen son aquellos que han sido aprobados por la UPOV para el examen DHE y de los cuales los Miembros de la Unión pueden elegir los que convengan para las respectivas circunstancias.

6.1.2	Caracteres con asterisco

Los caracteres con asterisco (señalados con *) son los caracteres incluidos en las directrices de examen que son importantes para la armonización internacional de las descripciones de variedades y que todos los Miembros de la Unión deberían utilizar siempre en el examen DHE e incluir en la descripción de la variedad, excepto cuando el nivel de expresión de un carácter precedente o las condiciones medioambientales de la región lo imposibiliten.

## 6.2	Niveles de expresión y notas correspondientes

Se atribuyen a cada carácter niveles de expresión con el fin de definir el carácter y armonizar las descripciones.  A cada nivel de expresión corresponde una nota numérica para facilitar el registro de los datos y la elaboración y el intercambio de la descripción.

## 6.3	Tipos de expresión

En la Introducción General figura una explicación de los tipos de expresión de los caracteres (cualitativo, cuantitativo y pseudocualitativo).

## 6.4	Variedades ejemplo

En caso necesario, se proporcionan variedades ejemplo con el fin de aclarar los niveles de expresión de un carácter.

## 6.5	Leyenda

(*)	carácter con asterisco – véase el capítulo 6.1.2

QL:	carácter cualitativo – véase el capítulo 6.3

QN:	carácter cuantitativo – véase el capítulo 6.3

PQ:	carácter pseudocualitativo – véase el capítulo 6.3

# MG, MS, VG:	véase el capítulo 3.3.2

(a) y (b)	véase “Explicaciones de la tabla de caracteres”, capítulo 8.1

(+)	véase “Explicaciones de la tabla de caracteres”, capítulo 8.2

# Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres

|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties/ Exemples/ Beispielssorten/ Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. (*) | VG | Seedling: anthocyanin coloration of hypocotyl | Plantule: pigmentation anthocyanique de l’hypocotyle | Keimpflanze: Anthocyanfärbung des Hypokotyls | Plántula: pigmentación antociánica del hipocotilo |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Albaregia, Albena | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Lamuyo | 9 |
| 2. | VG | Plant: habit | Plante: port | Pflanze: Wuchsform | Planta: porte |  |  |
| QN |  | upright | érigé | aufrecht | erecto | De Cayenne, Doux très long des Landes, Piquant d’Algérie | 1 |
|  |  | semi-upright | demi-érigé | halbaufrecht | semierecto | Clovis, Sonar | 2 |
|  |  | prostrate | étalé | liegend | postrado | Delphin, Trophy | 3 |
| 3. (+) | MS | Plant: length of stem | Plante: longueur de la tige | Pflanze: Länge des Stengels | Planta: longitud del tallo |  |  |
| QN |  | short | courte | kurz | corta | Delphin, Trophy | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Belsir, Lamuyo | 5 |
|  |  | long | longue | lang | larga | Lipari, Marconi, Rouge long ordinaire | 7 |
| 4. (*) (+) | VG | Plant: shortened internode (in upper part) | Plante: entre-nœud raccourci (à la partie supérieure) | Pflanze: verkürztes Internodium (im oberen Teil) | Planta: entrenudo acortado (en la parte superior) |  |  |
| QL |  | absent | absent | fehlend | ausente | California wonder, De Cayenne | 1 |
|  |  | present | présent | vorhanden | presente | Fehér, Kalocsai 601, Kalocsai 702 | 9 |
| 5. (+) | MS | Varieties with shortened internodes only: Plant: number of internodes between the first flower and shortened internodes | Variétés à entre-nœuds raccourcis seulement: Plante: nombre d’entre-nœuds entre la première fleur et les entre-nœuds raccourcis | Nur Sorten mit verkürzten Internodien: Pflanze: Anzahl Internodien zwischen der ersten Blüte und den verkürzten Internodien | Variedades con entrenudos acortados únicamente: Planta: número de entrenudos entre la primera flor y los entrenudos acortados |  |  |
| PQ |  | none | aucun | keine | ninguno | Kalocsai 601 | 1 |
|  |  | one to three | un à trois | eins bis drei | uno a tres | Fehér | 2 |
|  |  | more than three | plus de trois | mehr als drei | más de tres | Kalocsai 702 | 3 |
| 6. | MS | Varieties without shortened internodes only: Plant: length of internode (on primary side shoots) | Variétés sans entre-nœuds raccourcis seulement: Plante: longueur de l’entre-nœud (sur ramifications primaires) | Nur Sorten ohne verkürzte Internodien: Pflanze: Länge des Internodiums (an Verzweigungen erster Ordnung) | Variedades sin entrenudos acortados únicamente: Planta: longitud del entrenudo (en los brotes laterales principales) |  |  |
| QN |  | very short | très court | sehr kurz | muy corta | Albaregia | 1 |
|  |  | short | court | kurz | corta | Bandero, Blondy, Danubia, Tenor | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | media | Dolmi, Florian, Órias | 5 |
|  |  | long | long | lang | larga | Corno di toro rosso | 7 |
|  |  | very long | très long | sehr lang | muy larga | Fenice, Kalocsai M, Sienor | 9 |
| 7. | VG | Plant: anthocyanin coloration of nodes | Plante: pigmentation anthocyanique des nœuds | Pflanze: Anthocyanfärbung der Knoten | Planta: pigmentación antociánica los nudos |  |  |
| QL |  | absent | absent | fehlend | ausente | Albaregia | 1 |
|  |  | present | présent | vorhanden | presente | California wonder | 9 |
| 8. | VG | Stem: intensity of anthocyanin coloration of nodes | Tige: intensité de la pigmentation anthocyanique des nœuds | Stengel: Intensität der Anthocyanfärbung der Knoten | Tallo: intensidad de la pigmentación antociánica de los nudos |  |  |
| QN |  | very weak | très faible | sehr gering | muy débil |  | 1 |
|  |  | weak | faible | gering | débil | California wonder, Clio, Doux d’Espagne, Doux très long des Landes, Golden calwonder | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Clovis, Lamuyo, Sonar | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | fuerte | Piquant d’Algérie, Zarai | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy fuerte | Alwin, Koral, Lito, Pusztagold | 9 |
| 9. | VG | Stem: hairiness of nodes | Tige: pilosité des nœuds | Stengel: Behaarung der Knoten | Tallo: pilosidad de los nudos |  |  |
| QN |  | absent or very weak | nulle ou très faible | fehlend oder sehr gering | ausente o muy débil | Arlequin | 1 |
|  |  | weak | faible | gering | débil | Andevalo, Clovis | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Doux très long des Landes, Farnese | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | fuerte | Fenice, Solario | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy fuerte | Mino | 9 |
| 10. (+) | VG/ MS | Plant: height | Plante: hauteur | Pflanze: Höhe | Planta: altura |  |  |
| QN | (b) | very short | très basse | sehr niedrig | muy baja | Kalocsai 601 | 1 |
|  |  | short | basse | niedrig | baja | Albaregia | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | HRF | 5 |
|  |  | tall | haute | hoch | alta | Century, Orias | 7 |
|  |  | very tall | très haute | sehr hoch | muy alta | Hot chili | 9 |
| 11. | MS/ VG | Leaf: length of blade | Feuille: longueur du limbe | Blatt: Länge der Blattspreite | Hoja: longitud del limbo |  |  |
| QN |  | very short | très courte | sehr kurz | muy corta | Macska sárga, Tüzes piros | 1 |
|  |  | short | courte | kurz | corta | De Cayenne, Szentesi cseresznye | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Atol, Blondy, Marconi, Merit, Anthea | 5 |
|  |  | long | longue | lang | larga | Cupido, Dolmy, Encore, Mazurka, Monte | 7 |
|  |  | very long | très longue | sehr lang | muy larga | Predi, Solario | 9 |
| 12. | MS/ VG | Leaf: width of blade | Feuille: largeur du limbe | Blatt: Breite der Blattspreite | Hoja: anchura del limbo |  |  |
| QN |  | very narrow | très étroite | sehr schmal | muy estrecha | Macska sárga, Recio, Tüzes piros | 1 |
|  |  | narrow | étroite | schmal | estrecha | De Cayenne, Pusztagold, Szentesi cseresznye | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Albaregia, Balaton, Danubia, Marconi, Merit | 5 |
|  |  | broad | large | breit | ancha | California wonder, Golden calwonder, Sienor, Solario | 7 |
| 13. | VG | Leaf: intensity of green color | Feuille: intensité de la couleur verte | Blatt: Intensität der Grünfärbung | Hoja: intensidad del color verde |  |  |
| QN |  | very light | très claire | sehr hell | muy claro | Amaryllis, Lombardo | 1 |
|  |  | light | claire | hell | claro | Piquant d’Algérie, Pusztagold | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Doux très long des Landes, Merit | 5 |
|  |  | dark | foncée | dunkel | oscuro | Dolmy,Tinto | 7 |
|  |  | very dark | très foncée | sehr dunkel | muy oscuro | Hot chili, Recio, Soleor | 9 |
| 14. (+) | VG | Leaf: shape | Feuille: forme | Blatt: Form | Hoja: forma |  |  |
| PQ |  | lanceolate | lancéolée | lanzettlich | lanceolada | Diavolo, Recio | 1 |
|  |  | ovate | ovale | eiförmig | oval | Balico, Sonar | 2 |
|  |  | broad elliptic | elliptique large | breit elliptisch | elíptica ancha | Solario | 3 |
| 15. | VG | Leaf: undulation of margin | Feuille: ondulation du bord | Blatt: Randwellung | Hoja: ondulación del margen |  |  |
| QN |  | absent or very weak | nulle ou très faible | fehlend oder sehr gering | ausente o muy débil | De Cayenne | 1 |
|  |  | weak | faible | gering | débil | Doux très long des Landes | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Tenor | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | fuerte | Sucette de Provence, Tosca | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy fuerte | Farya | 9 |
| 16. | VG | Leaf: blistering | Feuille: cloqûre | Blatt: Blasigkeit | Hoja: abullonado |  |  |
| QN |  | very weak | très faible | sehr gering | muy débil | Century, Recio, Sofiane | 1 |
|  |  | weak | faible | gering | débil | Pusztagold | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Merit | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | fuerte | Greygo, PAZ pallagi | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy fuerte | Florian | 9 |
| 17. (+) | VG | Leaf: profile in cross section | Feuille: profil en section transversale | Blatt: Profil im Querschnitt | Hoja: perfil en sección transversal |  |  |
| QN |  | strongly concave | fortement concave | stark konkav | muy cóncavo | Slávy | 1 |
|  |  | moderately concave | modérément concave | mäßig konkav | moderadamente cóncavo | Doux italien, Favolor | 3 |
|  |  | flat | plat | flach | plano | De Cayenne, Recio | 5 |
|  |  | moderately convex | modérément convexe | mäßig konvex | moderadamente convexo | Albaregia | 7 |
|  |  | strongly convex | fortement convexe | stark konvex | muy convexo | Tinto | 9 |
| 18. | VG | Leaf: glossiness | Feuille: brillance | Blatt: Glanz | Hoja: brillo |  |  |
| QN |  | very weak | très faible | sehr gering | muy débil | Diavolo | 1 |
|  |  | weak | faible | gering | débil | De Cayenne, Doux très long des Landes | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Alby, Eolo | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | fuerte | Andevalo, Floridor | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy fuerte | Cubor, Petit marseillais | 9 |
| 19. (*) (+) | VG | Peduncle: attitude | Pédoncule: port | Blütenstiel: Haltung | Pedúnculo: porte |  |  |
| PQ |  | erect | dressé | aufrecht | erecto | Fehér, Red Chili | 1 |
|  |  | semi-drooping | intermédiaire | intermediär | intermedio | Blondy | 2 |
|  |  | drooping | retombant | hängend | colgante | Heldor, Lamuyo | 3 |
| 20. | VG | Flower: anthocyanin coloration in anther | Fleur: pigmentation anthocyanique de l'anthère | Blüte: Anthocyanfärbung des Staubbeutels | Flor: pigmentación antociánica de la antera |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Danza | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Lamuyo | 9 |
| 21. (*) | VG | Fruit: color (before maturity) | Fruit: couleur (avant maturité) | Frucht: Farbe (vor der Reife) | Fruto: color (antes de la madurez) |  |  |
| PQ | (a) | greenish white | blanc verdâtre | grünlichweiß | blanco verdoso | Blanc d’Espagne | 1 |
|  |  | yellow | jaune | gelb | amarillo | Fehér, Sweet banana | 2 |
|  |  | green | vert | grün | verde | California wonder, Lamuyo | 3 |
|  |  | purple | pourpre | purpurn | púrpura | Nigra, Violetta | 4 |
| 22. | VG | Fruit: intensity of color (before maturity) | Fruit: intensité de la couleur (avant maturité) | Frucht: Intensität der Farbe (vor der Reife) | Fruto: intensidad del color (antes de la madurez) |  |  |
| QN | (a) | very light | très claire | sehr hell | muy clara |  | 1 |
|  |  | light | claire | hell | clara |  | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media |  | 5 |
|  |  | dark | foncée | dunkel | oscura |  | 7 |
|  |  | very dark | très foncée | sehr dunkel | muy oscura |  | 9 |
| 23. | VG | Fruit: anthocyanin coloration | Fruit: pigmentation anthocyanique | Frucht: Anthocyanfärbung | Fruto: pigmentación antociánica |  |  |
| QL | (a) | absent | absente | fehlend | ausente | Lamuyo | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Alabástrom, Purple beauty, Violette | 9 |
| 24. | VG | Fruit: attitude | Fruit: port | Frucht: Haltung | Fruto: porte |  |  |
| PQ | (b) | erect | dressé | aufrecht | erecto | Kalocsai 601, Red Chili | 1 |
|  |  | horizontal | horizontal | waagerecht | horizontal | PAZ szentesi, Vinedale | 2 |
|  |  | drooping | retombant | hängend | colgante | De Cayenne, Lamuyo | 3 |
| 25. | VG/ MS | Fruit: length | Fruit: longueur | Frucht: Länge | Fruto: longitud |  |  |
| QN | (b) | very short | très courte | sehr kurz | muy corta | Cherry Sweet, Topgirl | 1 |
|  |  | short | courte | kurz | corta | Delphin, Petit carré doux | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Fehér, Lamuyo | 5 |
|  |  | long | longue | lang | larga | Doux d’Espagne, Majister | 7 |
|  |  | very long | très longue | sehr lang | muy larga | Arabal, Corno di toro, Marconi | 9 |
| 26. | VG/ MS | Fruit: diameter | Fruit: diamètre | Frucht: Durchmesser | Fruto: diámetro |  |  |
| QN | (b) | very narrow | très étroit | sehr schmal | muy estrecho | De Cayenne, Recio | 1 |
|  |  | narrow | étroit | schmal | estrecho | Doux très long des Landes | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | medio | Doux italien, Corno di toro | 5 |
|  |  | broad | large | breit | ancho | Clovis, Lamuyo | 7 |
|  |  | very broad | très large | sehr breit | muy ancho | Floridor, Ibleor, Inca, Joly rosso, Quadrato d’Asti, Surpas | 9 |
| 27. (*) | MS | Fruit: ratio length/diameter | Fruit: rapport longueur/diamètre | Frucht: Verhältnis Länge/Durchmesser | Fruto: relación entre la longitud y el diámetro |  |  |
| QN | (b) | very small | très faible | sehr klein | muy pequeña | Liebesapfel, PAZ szentesi, Rotopa | 1 |
|  |  | small | faible | klein | pequeña | Bucano, Topgirl | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | media | Adra, Cherry Sweet, Daniel, Delphin, Edino | 5 |
|  |  | large | élevé | groß | grande | Heldor, Lamuyo, Magister, Tenno, Vidi | 7 |
|  |  | very large | très élevé | sehr groß | muy grande | De Cayenne, Kusamon, Spadi | 9 |
| 28. (*) (+) | VG | Fruit: shape in longitudinal section | Fruit: forme de la section longitudinale | Frucht: Form des Längsschnitts | Fruto: forma en sección longitudinal |  |  |
| PQ | (b) | oblate | aplatie | breitrund | plana | Liebesapfel, PAZ szentesi, Topepo rosso | 1 |
|  |  | circular | circulaire | kreisförmig | circular | Cherry Sweet | 2 |
|  |  | cordate | cordiforme | herzförmig | acorazonada | Daniel | 3 |
|  |  | square | quadrangulaire | quadratisch | cuadrada | Delphin, Yolo Wonder | 4 |
|  |  | rectangular | rectangulaire | rechteckig | rectangular | Clovis, Nocera rosso | 5 |
|  |  | trapezoidal | trapézoïdale | trapezförmig | trapezoidal | Delta, Piperade | 6 |
|  |  | moderately triangular | modérément triangulaire | leicht dreieckig | moderadamente triangular | Fehér, Marconi | 7 |
|  |  | narrowly triangular | triangulaire étroite | schmal dreieckig | triangular estrecha | De Cayenne, Demon | 8 |
|  |  | hornshaped | en corne | hornförmig | en forma de cuerno | Tauro | 9 |
| 29. | VG | Fruit: shape in cross section (at level of placenta) | Fruit: forme de la section transversale (au niveau du placenta) | Frucht: Form des Querschnitts (auf Höhe der Plazenta) | Fruto: forma en sección transversal (a nivel de la placenta) |  |  |
| PQ | (b) | elliptic | elliptique | elliptisch | elíptica | Sweet banana | 1 |
|  |  | angular | angulaire | eckig | angular | Vinedale | 2 |
|  |  | circular | arrondie | rund | circular | Cherry Sweet, Doux très long des Landes | 3 |
| 30. (+) | VG | Fruit: sinuation of pericarp at basal part | Fruit: sinuosité du péricarpe sur la partie basale | Frucht: Wellung des Perikarps am basalen Teil | Fruto: sinuosidad del pericarpio de la parte basal |  |  |
| QN | (b) | absent or very weak | absente ou très faible | fehlend oder sehr gering | ausente o muy débil | Delphin, Kalocsai V-2, Milord | 1 |
|  |  | weak | faible | gering | débil | Donat | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Duna, Banán | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | fuerte | Alfa | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy fuerte | Édes spiral, Doux italien | 9 |
| 31. (+) | VG | Fruit: sinuation of pericarp excluding basal part | Fruit: sinuosité du péricarpe hors base | Frucht: Wellung des Perikarps ohne basalen Teil | Fruto: sinuosidad del pericarpio excluida la parte basal |  |  |
| QN | (b) | absent or very weak | absente ou très faible | fehlend oder sehr gering | ausente o muy débil | Delphin, Milord | 1 |
|  |  | weak | faible | gering | débil | Clovis, Sonar | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Ursus | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | fuerte | De Cayenne, Doux italien | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy fuerte | Arabal | 9 |
| 32. (*) | VG | Fruit: texture of surface | Fruit: texture de la surface | Frucht: Beschaffenheit der Oberfläche | Fruto: textura de la superficie |  |  |
| QN | (b) | smooth or very slightly wrinkled | lisse ou très légèrement ride | glatt oder sehr leicht gerieft | lisa o muy ligeramente arrugada | Milord | 1 |
|  |  | slightly wrinkled | légèrement ridée | leicht gerieft | ligeramente arrugada | Doux très long des Landes | 2 |
|  |  | strongly wrinkled | fortement ridée | stark gerieft | fuertemente arrugada | Sierra Nevada | 3 |
| 33. (*) | VG | Fruit: color (at maturity) | Fruit: couleur (à maturité) | Frucht: Farbe (bei Reife) | Fruto: color (a la madurez) |  |  |
| PQ | (b) | yellow | jaune | gelb | amarillo | Golden calwonder, Heldor | 1 |
|  |  | orange | orange | orange | naranja | Ariane | 2 |
|  |  | red | rouge | rot | rojo | Fehér, Lamuyo | 3 |
|  |  | brown | brun | braun | marrón | Brupa, Negral | 4 |
|  |  | green | vert | grün | verde | Green6203 | 5 |
| 34. | VG | Fruit: intensity of color (at maturity) | Fruit: intensité de la couleur (à maturité) | Frucht: Intensität der Farbe (bei Reife) | Fruto: intensidad del color (a la madurez) |  |  |
| QN | (b) | light | claire | hell | clara |  | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media |  | 5 |
|  |  | dark | foncée | dunkel | oscura |  | 7 |
| 35. | VG | Fruit: glossiness | Fruit: brillance | Frucht: Glanz | Fruto: brillo |  |  |
| QN | (b) | very weak | très faible | sehr gering | muy débil | Macska sárga, Pikanta | 1 |
|  |  | weak | faible | gering | débil | Doux très long des Landes | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Carré doux extra hâtif, Lamuyo, Sonar | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | fuerte | Doux italien, Trophy | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy fuerte | Floridor, Kappy | 9 |
| 36. (*) | VG | Fruit: stalk cavity | Fruit: dépression pédonculaire | Frucht: Stielhöhle | Fruto: cavidad peduncular |  |  |
| QL | (b) | absent | absente | fehlend | ausente | Corinto, Corno di toro, Sweet banana, Sucette de Provence | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Bingor, Lamuyo | 9 |
| 37. | VG | Fruit: depth of stalk cavity | Fruit: profondeur de la dépression pédonculaire | Frucht: Tiefe der Stielhöhle | Fruto: profundidad de la cavidad peduncular |  |  |
| QN | (b) | very shallow | très peu profonde | sehr flach | muy poco profunda | Flush, Kaméleon, Niagara | 1 |
|  |  | shallow | peu profonde | flach | poco profunda | Delphin, Doux italien, Fehér, Latino | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Lamuyo, Magister | 5 |
|  |  | deep | profonde | tief | profunda | Osir, Quadrato d’Asti rosso, Surpas | 7 |
|  |  | very deep | très profonde | sehr tief | muy profunda | Cancun, Cubor, Pablor, Shy Beauty | 9 |
| 38. | VG | Fruit: shape of apex | Fruit: forme du sommet | Frucht: Form der Spitze | Fruto: forma del ápice |  |  |
| PQ | (b) | very acute | très pointue | sehr spitz | muy aguda | De Cayenne, Hot chili | 1 |
|  |  | moderately acute | pointue | spitz | aguda |  | 2 |
|  |  | rounded | arrondie | abgerundet | redondeada | Cherry Sweet | 3 |
|  |  | moderately depressed | déprimée | eingesenkt | hundida | Quadrato d’Asti rosso | 4 |
|  |  | very depressed | très déprimée | stark eingesenkt | muy hundida | Kerala, Monte, Osir | 5 |
| 39. (+) | VG | Fruit: depth of interloculary grooves | Fruit: profondeur des dépressions interloculaires | Frucht: Tiefe der Furchen zwischen den Kammern | Fruto: profundidad de los surcos interloculares |  |  |
| QN | (b) | absent or very shallow | nulles ou très peu profondes | fehlend oder sehr flach | ausente o muy poco profunda | De Cayenne | 1 |
|  |  | shallow | peu profondes | flach | poco profunda | Milord, Topgirl | 3 |
|  |  | medium | moyennes | mittel | media | Clovis, Lamuyo, Marconi | 5 |
|  |  | deep | profondes | tief | profunda | Majister, Surpas | 7 |
| 40. (*) | MG | Fruit: number of locules | Fruit: nombre de loges | Frucht: Anzahl Kammern | Fruto: número de lóculos |  |  |
| QN | (b) | predominantly two | le plus souvent deux | vorwiegend zwei | predominante dos | De Cayenne | 1 |
|  |  | equally two and three | également deux et trois | gleichermaßen zwei und drei | igualmente dos y tres | Fehér | 2 |
|  |  | predominantly three | le plus souvent trois | vorwiegend drei | predominante tres | Century | 3 |
|  |  | equally three and four | également trois et quatre | gleichermaßen drei und vier | igualmente tres y cuatro | Lamuyo, Sonar | 4 |
|  |  | predominantly four and more | le plus souvent quatre et plus | vorwiegend vier und mehr | predominante cuatro y más | Palio, PAZ szentesi | 5 |
| 41. (*) | VG | Fruit: thickness of flesh | Fruit: épaisseur de la chair | Frucht: Dicke des Fleisches | Fruto: espesor de la pulpa |  |  |
| QN | (b) | very thin | très mince | sehr dünn | muy delgado | De Cayenne, Macska sárga, Petit marseillais, Recio | 1 |
|  |  | thin | mince | dünn | delgado | Banán, Carré doux extra hâtif, Doux très long des Landes | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Fehér, Lamuyo | 5 |
|  |  | thick | épaisse | dick | grueso | Andevalo, Bingor, Daniel, Topgirl | 7 |
|  |  | very thick | très épaisse | sehr dick | muy grueso | Dragox Roda, Regolo, Solario | 9 |
| 42. | VG/ MS | Stalk: length | Pédoncule: longueur | Fruchtstiel: Länge | Pedúnculo: longitud |  |  |
| QN | (b) | very short | très courte | sehr kurz | muy corta | Greygo, Golden calwonder | 1 |
|  |  | short | courte | kurz | corta | Surpas, Yolo Wonder, Zenith | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Fehér, Sonar | 5 |
|  |  | long | longue | lang | larga | De Cayenne, Sierra Nevada, Sweet banana | 7 |
|  |  | very long | très longue | sehr lang | muy larga | Farnese, Lipari, Oasis | 9 |
| 43. | VG/ MS | Stalk: thickness | Pédoncule: grosseur | Fruchtstiel: Dicke | Pedúnculo: espesor |  |  |
| QN | (b) | very thin | très mince | sehr dünn | muy delgado | De Cayenne, Doux très long des Landes, Macska sárga, Recio | 1 |
|  |  | thin | mince | dünn | delgado | Sweet banana | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Doux italien, Surpas | 5 |
|  |  | thick | épaisse | dick | grueso | Lamuyo, Trophy Palio | 7 |
|  |  | very thick | très épaisse | sehr dick | muy grueso | Domingo, Galaxy, Paraiso | 9 |
| 44. (+) | VG | Calyx: aspect | Calice: aspect | Kelch: Aussehen | Cáliz: aspecto |  |  |
| QL | (b) | non enveloping | non enrobant | nicht umhüllend | no envolvente | Lamuyo, Sonar | 1 |
|  |  | enveloping | enrobant | umhüllend | envolvente | De Cayenne, Sweet banana | 2 |
| 45. (*) (+) | VG | Fruit: capsaicin in placenta | Fruit: capsaicine dans le placenta | Frucht: Capsaicin in der Plazenta | Fruto: capsaicina en la placenta |  |  |
| QL | (b) | absent | absent | fehlend | ausente | Sonar | 1 |
|  |  | present | présent | vorhanden | presente | De Cayenne | 9 |
| 46. | VG | Time of beginning of flowering (first flower on second flowering node) | Époque de début de floraison (première fleur au deuxième nœud florifère) | Zeitpunkt des Blühbeginns (erste Blüte am zweiten blütentragenden Knoten) | Época de comienzo de la floración (primera flor en el segundo nudo floral) |  |  |
| QN |  | early | précoce | früh | temprana | Carré doux extra hâtif, Cupido, Fehér, Flaviano, Lito, Trophy | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Lamuyo, Latino | 5 |
|  |  | late | tardive | spät | tardía | Daniel, Piquant d’Algérie, Zingaro | 7 |
| 47. (+) | VG | Time of maturity | Époque de maturité | Zeitpunkt der Reife | Época de madurez |  |  |
| QN |  | very early | très précoce | sehr früh | muy temprana | Koral, Macska sárga, Madison | 1 |
|  |  | early | précoce | früh | temprana | Fehér, Lady Bell, Topgirl | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Lamuyo, Latino, Sonar | 5 |
|  |  | late | tardive | spät | tardía | Daniel, Doux d’Espagne | 7 |
|  |  | very late | très tardive | sehr spät | muy tardía | Cancun, California wonder | 9 |
| 48. (+) | VG | Resistance to Tobamovirus | Résistance au tobamovirus | Resistenz gegen Tobamovirus | Resistencia al tobamovirus |  |  |
| 48.1 (*) |  | Tobacco mosaic virus Pathotype 0 (TMV: 0) | Tobacco mosaic virus Pathotype 0 (TMV: 0) | Tobacco mosaic virus Pathotyp 0 (TMV: 0) | Tobacco mosaic virus Patotipo 0 (TMV: 0) |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Lamu, Pepita, Piquillo | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Fehérözön, Turia, Yolo Wonder | 9 |
| 48.2 (*) |  | Pepper mild mottle virus Pathotype 1.2 (PMMoV: 1.2) | Pepper mild mottle virus Pathotype 1.2 (PMMoV: 1.2) | Pepper mild mottle virus Pathotyp 1.2 (PMMoV: 1.2) | Pepper mild mottle virus Patotipo 1.2 (PMMoV: 1.2) |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Fehérözön, Lamu, Turia, Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Candela, Ferrari, Novi 3, PI152225 | 9 |
| 48.3 (*) |  | Pepper mild mottle virus Pathotype 1.2.3 (PMMoV: 1.2.3) | Pepper mild mottle virus Pathotype 1.2.3 (PMMoV: 1.2.3) | Pepper mild mottle virus P athotyp 1.2.3 (PMMoV: 1.2.3) | Pepper mild mottle virus Patotipo 1.2.3 (PMMoV: 1.2.3) |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Candela, Ferrari, Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Bisonte, Friendly, Tom 4 | 9 |
| 49. (+) | VG | Resistance to Potato Y virus (PVY) | Résistance au Potato Y virus (PVY) | Resistenz gegen Potato Y virus (PVY) | Resistencia al Potato Y virus (PVY) |  |  |
| 49.1 (*) |  | Pathotype 0 (PVY: 0) | Pathotype 0 (PVY: 0) | Pathotyp 0 (PVY: 0) | Patotipo 0 (PVY: 0) |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Balico, Gerico, Solario | 9 |
| 49.2 |  | Pathotype 1 (PVY: 1) | Pathotype 1 (PVY: 1) | Pathotyp 1 (PVY: 1) | Patotipo 1 (PVY: 1) |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Sileno, Solario, Vidi | 9 |
| 49.3 |  | Pathotype 1.2 (PVY: 1.2) | Pathotype 1.2 (PVY: 1.2) | Pathotyp 1.2 (PVY: 1.2) | Patotipo 1.2 (PVY: 1.2) |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Fenice, Navarro, Solario | 9 |
| 50. (+) | VG | Resistance to Phytophthora capsici (Pc) | Résistance à Phytophthora capsici (Pc) | Resistenz gegen Phytophthora capsici (Pc) | Resistencia al Phytophthora capsici (Pc) |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Jupiter, Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Favolor, Solario | 9 |
| 51. (+) | VG | Resistance to Cucumber mosaic virus (CMV) | Résistance au Cucumber mosaic virus (CMV) | Resistenz gegen Cucumber mosaic virus (CMV) | Resistencia al Cucumber mosaic virus (CMV) |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Alby, Ducato, Favolor | 9 |
| 52. (+) | VG | Resistance to Tomato spotted wilt virus Pathotype 0 (TSWV: 0) | Résistance au Tomato spotted wilt virus Pathotype 0 (TSWV: 0) | Resistenz gegen Tomato spotted wilt virus Pathotyp 0 (TSWV: 0) | Resistencia al Tomato spotted wilt virus Patotipo 0 (TSWV: 0) |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Lamuyo, Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Galileo, Jackal, Jackpot, Prior | 9 |
| 53. (+) | VG | Resistance to Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) | Résistance au Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) | Resistenz gegen Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) | Resistencia al Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) |  |  |
| 53.1 |  | Pathotype 1 | Pathotype 1 | Pathotyp 1 | Patotipo 1 |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Fehérözön, Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Emiro, Filidor, Gotico, San Marco, Solanor | 9 |
| 53.2 |  | Pathotype 2 | Pathotype 2 | Pathotyp 2 | Patotipo 2 |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Fehérözön, Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Emiro, Filidor, Gotico, San Marco, Solanor | 9 |
| 53.3 |  | Pathotype 3 | Pathotype 3 | Pathotyp 3 | Patotipo 3 |  |  |
| QL |  | absent | absente | fehlend | ausente | Fehérözön, Yolo Wonder | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Emiro, Filidor, Gotico, San Marco, Solanor | 9 |

# Explicaciones de la tabla de caracteres

## 8.1	Explicaciones relativas a varios caracteres

Los caracteres que contengan la siguiente clave en la segunda columna de la tabla de caracteres deberán examinarse como se indica a continuación:

(a)	Caracteres de los frutos que deben examinarse antes de la madurez, es decir, antes del primer cambio de color

(b)	Caracteres de los frutos que deben examinarse en la madurez, es decir, después del primer cambio de color

## 8.2	Explicaciones relativas a caracteres individuales

Ad. 3.: Planta: longitud del tallo

La longitud del tallo se mide desde los cotiledones hasta la primera rama en flor.

Ad. 4:  Planta:  entrenudo acortado (en la parte superior)

Ad. 5: Variedades con entrenudos acortados únicamente:  Plantas:  número de entrenudos entre la primera flor y los entrenudos acortados

El ensayo deberá realizarse en plantas no podadas.  El sistema de brote del pimiento consiste en tallos principales cuya ramificación parte del eje principal y brotes laterales.  Cabe diferenciar dos tipos de crecimiento de los tallos principales:

Tipo de crecimiento A:  El tallo principal crece de forma indeterminada;  crecen una o dos flores por nudo y nunca se desarrollan entrenudos acortados.

Tipo de crecimiento B:  Tras la primera ramificación del eje principal aparecen entrenudos más cortos y el crecimiento del tallo principal termina con una ramillete (se diría que hay más de dos flores por nudo).

Crecen brotes laterales a partir de los nudos en el eje principal y en los tallos principales.

Tipo de crecimiento A	Tipo de crecimiento B

| Carácter 4: Planta: entrenudo acortado (en la parte superior) |
| --- |
| ausente | presente |

| Carácter 5: Variedades con entrenudos acortados únicamente: Planta: número de entrenudos entre la primera flor y los entrenudos acortados | ninguno (1) | uno a tres (2) | más de tres (3) |
| --- | --- | --- | --- |

Flor

Nudo

Tallo principal

Brotes laterales

Ad. 10:  Planta:  altura

Deberá observarse tras un cuajado del fruto en varios nudos.  Un cuajado de fruto deficiente puede influir en el vigor y, por consiguiente, en la altura de la planta.

Ad. 14:  Hoja:  forma

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| lanceolada | oval | elíptica ancha |

Ad. 17:  Hoja:  perfil en sección transversal

| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| muy cóncavo | moderadamente cóncavo | plano | moderadamente convexo | muy convexo |

Ad. 19:  Pedúnculo:  porte

| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| erecto |  | intermedio |  | colgante |

Ad. 28:  Fruto:  forma en sección longitudinal

1		2		3

plana	circular	     acorazonada

4		5		6

cuadrada	rectangular	trapezoidal

7		8		9

moderadamente triangular	triangular estrecha	en forma de cuerno

Ad. 30:  Fruto:  sinuosidad del pericarpio de la parte basal

| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ausente o muy débil | débil | media | fuerte | muy fuerte |

Ad. 31 : Fruto : sinuosidad del pericarpio excluida la parte basal

| 1 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- |
| ausente o muy débil | débil | media |

| 7 | 9 |
| --- | --- |
| fuerte | muy fuerte |

Ad. 39:  Fruto:  profundidad de los surcos interloculares

Deberá observarse en la parte media del fruto.

Ad. 44:  Cáliz:  aspecto

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| no envolvente | envolvente |

Ad. 45:  Fruto:  capsaicina en la placenta

La presencia de capsaicina se observa catando la pulpa del pimiento junto con los lóculos, en la placenta.

Ad. 47:  Época de madurez

La madurez se alcanza con el primer cambio en el color del fruto.

Ad. 48:  Resistencia al tobamovirus

| 1. | Agente patógeno | Tobacco mosaic virus y Pepper mild mottle virus |
| --- | --- | --- |
| 2. | Estado de cuarentena | no |
| 3. | Especie huésped | ají, chile y pimiento: Capsicum annuum L. |
| 4. | Fuente del inóculo | GEVES (FR), Naktuinbouw (NL), INIA (ES) |
| 5. | Aislado | Tobacco mosaic virus, patotipo 0 (TMV: 0), cepa Vi-6 Pepper mild mottle virus, patotipo 1.2 (PMMoV: 1.2), cepa nt203 Pepper mild mottle virus, patotipo 1.2.3 (PMMoV: 1.2.3), cepa Eve Los protocolos de examen se han validado en un proyecto cofinanciado por la OCVV con estos tres aislados/patotipos. |
| 6. | Establecimiento de la identidad del aislado | variedades diferenciales genéticamente definidas del pimiento (véase el sitio web de la ISF: http://www.worldseed.org/isf/differential_hosts.html) |
| 7. | Establecimiento de la capacidad patógena | Prueba en plantas susceptibles |
| 8. | Multiplicación del inóculo |  |
| 8.1 | Medio de multiplicación | - |
| 8.2 | Variedad para la multiplicación | tomate o pimiento (p. ej., Lamu) o Nicotiana tabacum (p. ej., Samsung) |
| 8.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | - |
| 8.4 | Medio de inoculación | - |
| 8.5 | Método de inoculación | - |
| 8.6 | Cosecha del inóculo | hojas frescas sintomáticas |
| 8.7 | Comprobación del inóculo cosechado | opción: en hojas jóvenes de Nicotiana tabacum “Xanthi”, verificar la presencia de lesiones locales después de 5-7 días a 20-25°C. |
| 8.8 | Período de conservación/ viabilidad del inóculo | frescas < 1 día en el frigorífico, desecadas < 1 año en el frigorífico o jugo < 1 año en el congelador a -20ºC |
| 9. | Formato del examen |  |
| 9.1 | Número de plantas por genotipo | 20 plantas como mínimo. |
| 9.2 | Número de réplicas | - |
| 9.3 | Variedades de control | TMV: 0: Controles susceptibles: Lamu, Pepita, Piquillo Controles resistentes: Fehérözön, Yolo Wonder PMMoV: 1.2: Controles susceptibles: Fehérözön, Lamu, Yolo Wonder Controles resistentes: Ferrari, Novi 3 PMMoV: 1.2.3: Controles susceptibles: Ferrari, Yolo Wonder Controles resistentes: Friendly, Tom 4 |
| 9.4 | Diseño del ensayo | añadir plantas sin inocular |
| 9.5 | Instalación del ensayo | sala climatizada o invernadero |
| 9.6 | Temperatura | 20-25°C |
| 9.7 | Luz | 12 horas o más |
| 9.8 | Estación | - |
| 9.9 | Medidas especiales | - |
| 10. | Inoculación |  |
| 10.1 | Preparación del inóculo | 1 g de hoja con síntomas en 10 ml de PBS o tampón similar o dilución del jugo en agua. Homogeneizar, añadir carborundo al agua |
| 10.2 | Cuantificación del inóculo | - |
| 10.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | TMV: 0, de cotiledones a primera hoja PMMoV: 1.2, fase de cotiledón PMMoV: 1.2.3, fase de cotiledón |
| 10.4 | Método de inoculación | frotar con la suspensión del virus |
| 10.5 | Primera observación | TMV: 0: 4-7 días después de la inoculación, observar la necrosis local. PMMoV: 1.2 y PMMoV: 1.2.3: 4-7 días después de la inoculación, observar las lesiones necróticas locales que pueden motivar la caída de los cotilendones. Después de ese momento, apenas se observan estas necrosis en los cotiledones caídos. |
| 10.6 | Segunda observación | TMV: 0: dos semanas después de la inoculación para la observación de los síntomas de susceptibilidad. PMMoV: 1.2 y PMMoV: 1.2.3: dos semanas después de la inoculación para la observación de los síntomas de susceptibilidad. |
| 10.7 | Observaciones finales | TMV: 0: tres semanas después de la inoculación PMMoV: 1.2 y PMMoV: 1.2.3: tres semanas después de la inoculación Para TMV: 0, PMMoV: 1.2 y PMMoV: 1.2.3, es posible que con dos de estas tres observaciones sea suficiente; se puede optar por una tercera notación para observar la evolución de los síntomas (según los síntomas en los controles o comportamiento heterogéneo). |
| 11. | Observaciones |  |
| 11.1 | Método | Visual |
| 11.2 | Escala de observación | TMV: 0: Susceptibilidad: mosaico («aucuba», en el caso de la cepa «aucuba» como Vi-6), disminución del crecimiento, muerte de plantas. Resistencia: lesiones necróticas locales, que pueden dar lugar a la caída de las hojas, necrosis sistémica, necrosis de la nervadura y necrosis del tallo. PMMoV: 1.2 y PMMoV: 1.2.3: Susceptibilidad: mosaico (verde), disminución del crecimiento. Resistencia: lesiones necróticas locales que pueden dar lugar a la caída de los cotiledones y necrosis sistémica. |
| 11.3 | Validación del ensayo | la evaluación de la resistencia de la variedad deberá calibrarse con los resultados de los controles resistentes y susceptibles. |
| 12. | Interpretación de los datos en función de los niveles de los caracteres de la UPOV |  |
|  | ausente………………… | [1] susceptible |
|  | presente……………….. | [9] resistente |
| 13. | Puntos de control esenciales | En el caso del TMV: 0, deberá interpretarse que las plantas que no presenten síntomas han eludido la inoculación. |
|  | Las fechas de observación deberán determinarse en función de la expresión de los síntomas en las variedades de control. Las condiciones medioambientales pueden tener efecto en la expresión de los síntomas a lo largo del tiempo. Si los síntomas son evidentes, basta realizar dos observaciones. En caso contrario, puede ser necesaria una tercera observación. |

Ad. 49:  Resistencia al Potato Y virus (PVY)

| 1. | Agentes patógenos | Potato Y virus (PVY) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Estado de cuarentena | no |
| 3. | Especies huéspedes | Capsicum annuum |
| 4. | Fuente del inóculo | GEVES (FR), Naktuinbouw (NL) |
| 5. | Aislado | patotipos 0, 1, y 1.2 |
| 6. | Establecimiento de la identidad del aislado | en el cuadro de variedades diferenciales (S = susceptible, R = resistente) |

|  | Patotipos de PVY |
| --- | --- |
| Variedad de pimiento | 0 | 1 | 1.2 |
| Yolo Wonder Yolo Y Florida VR2 Serrano Criollo de Morelos 334, Solario, W4 | S R R R | S S R R | S S S * R |

* Florida VR2 puede presentar síntomas poco definidos y muy tardíos con el patotipo 1.2.

| 7. | Establecimiento de la capacidad patógena | en una planta susceptible (p.ej., Nicotiana tabacum ‘Xanthi’ o N. glutinosa) |
| --- | --- | --- |
| 8. | Multiplicación del inóculo |  |
| 8.1 | Medio de multiplicación | planta viva |
| 8.2 | Variedad para la multiplicación | en una variedad susceptible (p.ej., N. tabacum ‘Xanthi) |
| 8.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | etapa de 3 hojas |
| 8.4 | Medio de inoculación | solución tampón helada PBS 0,03 M con carborundo y DIECA al 0,2% |
| 8.5 | Método de inoculación | frotamiento |
| 8.6 | Cosecha del inóculo | - |
| 8.7 | Comprobación del inóculo cosechado | - |
| 8.8 | Período de conservación/ viabilidad del inóculo | diez años en hojas liofilizadas conservadas en seco a 4°C |
| 9. | Formato del examen |  |
| 9.1 | Número de plantas por genotipo | 20 plantas como mínimo |
| 9.2 | Número de réplicas | por ejemplo, 1 |
| 9.3 | Variedades de control | - |

| Resistencia a | PVY: 0 | PVY: 1 | PVY: 1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ausente | Yolo Wonder | Yolo Wonder | Yolo Wonder |
| presente | Balico, Gerico, Solario | Sileno, Solario, Vidi | Fenice, Navarro, Solario |

| 9.4 | Diseño del ensayo | añadir una planta no tratada |
| --- | --- | --- |
| 9.5 | Instalación del ensayo | invernadero o cámara climatizada |
| 9.6 | Temperatura | 22°C constantes |
| 9.7 | Luz | 12 horas como mínimo |
| 9.8 | Estación | - |
| 9.9 | Medidas especiales | - |
| 10. | Inoculación |  |
| 10.1 | Preparación del inóculo | hoja en PBS (triturar en un mortero) |
| 10.2 | Cuantificación del inóculo | - |
| 10.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | cotiledones completamente desarrollados o etapa de primera hoja o de 3 hojas |
| 10.4 | Método de inoculación | frotamiento con una solución del virus |
| 10.5 | Primera observación | de 6 a 14 días después de la inoculación |
| 10.6 | Segunda observación | de 14 a 21 días después de la inoculación |
| 10.7 | Observaciones finales | 21 días después de la inoculación |
| 11. | Observaciones |  |
| 11.1 | Método | visual, comparativo |
| 11.2 | Escala de observación |  |
|  | [1] ausente | retraso del crecimiento, deformación de las hojas, mosaico leve en las hojas más jóvenes o enrojecimiento de la nervadura; necrosis del tallo, muerte de la planta |
|  | [9] presente | ausencia de síntomas |
| 11.3 | Validación del ensayo | en variedades estándar |
| 11.4 | Fueras de tipo | una por cada 20 plantas como máximo |
| 12. | Interpretación de los datos en función de los niveles de los caracteres de la UPOV | QL |
| 13. | Puntos de control esenciales | observación: evítense las temperaturas elevadas (>30°C) |

Ad. 50:  resistencia al Phytophthora capsici (Pc)

| 1. | Agentes patógenos | Phytophthora capsici (Pc) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Estado de cuarentena | no |
| 3. | Especies huéspedes | Capsicum annuum |
| 4. | Fuente del inóculo | Naktuinbouw (NL), INRA GAFL (FR) |
| 5. | Aislado | moderadamente agresivo (p.ej., la cepa 101) |
| 6. | Establecimiento de la identidad del aislado | en variedades estándar Jupiter, Yolo Wonder (susceptibles), Favolor (moderadamente resistente), Solario, Phyo 636 (resistentes) |
| 7. | Establecimiento de la capacidad patógena | mediante bioensayo en plantas |
| 8. | Multiplicación del inóculo |  |
| 8.1 | Medio de multiplicación | agar jugo V8 (V8A) al 1% o V8A al 10% o PDA+ |
| 8.2 | Variedad para la multiplicación | - |
| 8.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | - |
| 8.4 | Medio de inoculación | V8A al 10% o PDA+ |
| 8.5 | Método de inoculación | véase el punto 10.4 |
| 8.6 | Cosecha del inóculo | - |
| 8.7 | Comprobación del inóculo cosechado | - |
| 8.8 | Período de conservación/ viabilidad del inóculo | 3 meses en V8A al 10%, 2 meses en PDA+ |
| 9. | Formato del examen |  |
| 9.1 | Número de plantas por genotipo | 20 como mínimo (2 no tratadas) |
| 9.2 | Número de réplicas | por ejemplo, 1 |
| 9.3 | Variedades de control | Jupiter, Yolo Wonder (susceptibles), Favolor (moderadamente resistente), Solario (resistente) |
| 9.4 | Diseño del ensayo | - |
| 9.5 | Instalación del ensayo | invernadero |
| 9.6 | Temperatura | 22°C día y noche |
| 9.7 | Luz | 12 horas como mínimo |
| 9.8 | Estación | - |
| 9.9 | Medidas especiales | - |
| 10. | Inoculación |  |
| 10.1 | Preparación del inóculo | crecimiento en placas petri |
| 10.2 | Cuantificación del inóculo | - |
| 10.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | primer botón floral |
| 10.4 | Método de inoculación | cortar el tallo justo por debajo del punto de la primera ramificación, tapar la herida cuidadosamente con un tapón de agar de 4 mm y cubrir con papel de aluminio |
| 10.5 | Primera observación | 7 días después de la inoculación |
| 10.6 | Segunda observación | 14 días después de la inoculación |
| 10.7 | Observaciones finales | 21 días después de la inoculación |
| 11. | Observaciones |  |
| 11.1 | Método | visual, comparativo o medición de la longitud de la necrosis del tallo; si se realizan varias mediciones, debe marcarse el tallo con tinta permanente |
| 11.2 | Escala de observación |  |
|  | [1] ausente | p.ej., aumento de la longitud > 0,8 cm/semana |
|  | [9] presente (moderadamente resistente) | p.ej., aumento de la longitud > 0,5 cm ≤ 0,8 cm/semana |
|  | [9] presente (altamente resistente) | p.ej., aumento de la longitud < 0,5 cm/semana |
| 11.3 | Validación del ensayo | en variedades estándar |
| 11.4 | Fueras de tipo | una por cada 20 plantas como máximo |
| 12. | Interpretación de los datos en función de los niveles de los caracteres de la UPOV | QL Según el aumento de la necrosis del tallo en comparación con las variedades estándar. [1] susceptibles: Jupiter, Yolo Wonder [9] moderadamente resistente: Favolor [9] resistente: Solario |
| 13. | Puntos de control esenciales | ausencia de interacciones diferenciales entre el huésped y el agente patógeno |

Ad. 51:  Resistencia al Cucumber mosaic virus (CMV)

| 1. | Agentes patógenos | Cucumber mosaic virus (CMV) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Estado de cuarentena | no |
| 3. | Especies huéspedes | Capsicum annuum |
| 4. | Fuente del inóculo | INRA GAFL (FR) |
| 5. | Aislado | por ejemplo, Fulton |
| 6. | Establecimiento de la identidad del aislado | - |
| 7. | Establecimiento de la capacidad patógena | - |
| 8. | Multiplicación del inóculo |  |
| 8.1 | Medio de multiplicación | planta viva |
| 8.2 | Variedad para la multiplicación | por ejemplo, Vinca rosea |
| 8.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | - |
| 8.4 | Medio de inoculación | PBS 0,03 M con DIECA al 0,1% |
| 8.5 | Método de inoculación | frotamiento con carborundo |
| 8.6 | Cosecha del inóculo | 1 g en 4 ml de tampón |
| 8.7 | Comprobación del inóculo cosechado | - |
| 8.8 | Período de conservación/viabilidad del inóculo | - |
| 9. | Formato del examen |  |
| 9.1 | Número de plantas por genotipo | 50 |
| 9.2 | Número de réplicas | por ejemplo, 1 |
| 9.3 | Variedades de control | Yolo Wonder (susceptible), Ducato (moderadamente resistente), Alby, Favolor (resistentes) |
| 9.4 | Diseño del ensayo | - |
| 9.5 | Instalación del ensayo | - |
| 9.6 | Temperatura | de 20 a 22°C |
| 9.7 | Luz | 12 horas |
| 9.8 | Estación | - |
| 9.9 | Medidas especiales | - |
| 10. | Inoculación |  |
| 10.1 | Preparación del inóculo | - |
| 10.2 | Cuantificación del inóculo | - |
| 10.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | cotiledón, antes de la aparición de la primera hoja (12-13 días después de la siembra) |
| 10.4 | Método de inoculación | frotar los cotiledones con carborundo y a continuación mantener en la oscuridad durante 48 horas |
| 10.5 | Primera observación | 10 días después de la inoculación |
| 10.6 | Segunda observación | 15 días después de la inoculación |
| 10.7 | Observaciones finales | 21 días después de la inoculación |
| 11. | Observaciones |  |
| 11.1 | Método | visual, comparativo |
| 11.2 | Escala de observación |  |
|  | [1] susceptible | abundantes lesiones locales, mosaico |
|  | [9] moderadamente resistente | síntomas intermedios |
|  | [9] altamente resistente | escasas lesiones locales, síntomas leves o ausentes |
| 11.3 | Validación del ensayo | en variedades estándar |
| 11.4 | Fueras de tipo | una por cada 20 plantas como máximo |
| 12. | Interpretación de los datos en función de los niveles de los caracteres de la UPOV | QL |
| 13. | Puntos de control esenciales | - |

Ad. 52:  Resistencia al Tomato spotted wilt virus, patotipo 0 (TSWV: 0)

| 1. | Agentes patógenos | Tomato spotted wilt virus, patotipo 0 (TSWV: 0) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Estado de cuarentena | sí |
| 3. | Especies huéspedes | Capsicum annuum |
| 4. | Fuente del inóculo | GEVES (FR), Naktuinbouw (NL), INIA (ES) |
| 5. | Aislado | por ejemplo, LYE 51 o Br-01 |
| 6. | Establecimiento de la identidad del aislado | - |
| 7. | Establecimiento de la capacidad patógena | en plantas susceptibles o en Nicotiana benthamiana, N. rustica |
| 8. | Multiplicación del inóculo |  |
| 8.1 | Medio de multiplicación | planta viva |
| 8.2 | Variedad para la multiplicación | Yolo Wonder o N. benthamiana, N. rustica |
| 8.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | cotiledones completamente desarrollados o etapa de primera hoja o de 1-3 hojas |
| 8.4 | Medio de inoculación | suspensión tampón helada o PBS 0,03 M, opcionalmente con sulfito de sodio al 0,1% recién añadido |
| 8.5 | Método de inoculación | frotamiento con carborundo |
| 8.6 | Cosecha del inóculo | - |
| 8.7 | Comprobación del inóculo cosechado | - |
| 8.8 | Período de conservación/ viabilidad del inóculo | estabilidad en suspensión helada: 15-20 minutos aproximadamente |
| 9. | Formato del examen |  |
| 9.1 | Número de plantas por genotipo | 20 como mínimo |
| 9.2 | Número de réplicas | por ejemplo, 1 |
| 9.3 | Variedades de control | Lamuyo, Yolo Wonder (susceptibles), Galileo, Jackal, Jackpot, Prior (resistentes) |
| 9.4 | Diseño del ensayo | - |
| 9.5 | Instalación del ensayo | cámara de cultivo o invernadero a prueba de insectos |
| 9.6 | Temperatura | de 18 a 20°C o de 20 a 22°C |
| 9.7 | Luz | 12 horas |
| 9.8 | Estación | en cualquier estación, si bien el riesgo de infestación por trips es menor en invierno |
| 9.9 | Medidas especiales | señal de peligro biológico en el compartimento en países en los que el TSWV está sujeto a cuarentena |
| 10. | Inoculación |  |
| 10.1 | Preparación del inóculo | - |
| 10.2 | Cuantificación del inóculo | - |
| 10.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | cotiledones completamente desarrollados o etapa de primera hoja o de 1-3 hojas |
| 10.4 | Método de inoculación | frotar con carborundo y a continuación mantener a la sombra o en la oscuridad durante 24 horas opcionalmente: repetir la inoculación 2-3 días más tarde para reducir la posibilidad de un escape accidental |
| 10.5 | Primera observación | de 5-6 días a 10-15 días después de la inoculación |
| 10.6 | Segunda observación | de 10-11 días a 15-21 días después de la inoculación |
| 10.7 | Observaciones finales | 21 días después de la inoculación |
| 11. | Observaciones |  |
| 11.1 | Método | visual, comparativo |
| 11.2 | Escala de observación |  |
|  | [1] ausente | mosaico en hojas jóvenes, algunas hojas deformadas |
|  | [9] presente | necrosis o únicamente daños mecánicos |
| 11.3 | Validación del ensayo | en variedades estándar |
| 11.4 | Fueras de tipo | una por cada 20 plantas como máximo |
| 12. | Interpretación de los datos en función de los niveles de los caracteres de la UPOV | QL |
| 13. | Puntos de control esenciales | Vigilar y controlar la presencia de tisanópteros (thrips). El TSWV se transmite mediante tisanópteros (Thrips tabaci y Frankliniella occidentalis) y posee una amplia gama de huéspedes. Tras unos cuantos ciclos de multiplicación, el virus podría resultar inoperante. En la práctica, pueden obtenerse nuevos aislados a partir de frutos de variedades L4 de pimiento que presenten infección natural por el TSWV. Los frutos se mantendrán a una temperatura de -70°C. Antes de utilizar este material, debe comprobarse si contiene otros virus. |

Ad. 53:  Resistencia al Xanthomonas campestris pv. vesicatoria patotipo 1, patotipo 2 y patotipo 3

| 1. | Agentes patógenos | Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Estado de cuarentena | - |
| 3. | Especies huéspedes | Capsicum annuum |
| 4. | Fuente del inóculo | natural; se obtendrá de cualquier fuente de infección en el campo |
| 5. | Aislado | reacciones previstas en variedades estándar resistentes |
| 6. | Establecimiento de la identidad del aislado | en variedades diferenciales: |

| Variedad diferencial | Patotipo 1 | Patotipo 2 | Patotipo 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Early California Wonder | S | S | S |
| Early California Wonder-10R (gene Bs1) | S | R | S |
| Early California Wonder-20R (gene Bs2) | R | R | R |
| Early California Wonder-30R (gene Bs3) | R | S | S |
| PI 235047 (gene Bs4) | R | S | R |

| 7. | Establecimiento de la capacidad patógena | - |
| --- | --- | --- |
| 8. | Multiplicación del inóculo |  |
| 8.1 | Medio de multiplicación | un medio de cultivo bacteriano, por ejemplo LPGA |
| 8.2 | Variedad para la multiplicación | - |
| 8.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | - |
| 8.4 | Medio de inoculación | - |
| 8.5 | Método de inoculación | - |
| 8.6 | Cosecha del inóculo | cultivo de 48 horas |
| 8.7 | Comprobación del inóculo cosechado | - |
| 8.8 | Período de conservación/ viabilidad del inóculo | - |
| 9. | Formato del examen |  |
| 9.1 | Número de plantas por genotipo | 20 como mínimo |
| 9.2 | Número de réplicas | por ejemplo, 1 |
| 9.3 | Variedades de control | Fehérözön, Yolo Wonder (susceptibles), Emiro, Filidor, Gotico, San Marco, Solanor (resistentes) |
| 9.4 | Diseño del ensayo | - |
| 9.5 | Instalación del ensayo | - |
| 9.6 | Temperatura | 20°C durante el día y 26°C durante la noche |
| 9.7 | Luz | se sugiere 30.000 lux durante 16 horas al día |
| 9.8 | Estación | - |
| 9.9 | Medidas especiales | humedad relativa del 80% |
| 10. | Inoculación |  |
| 10.1 | Preparación del inóculo | recolectar las células de la placa de LPGA al cabo de 48 horas de cultivo |
| 10.2 | Cuantificación del inóculo | 107-108 células por ml (reacción más intensa cuanto mayor sea la concentración) |
| 10.3 | Estado de desarrollo en el momento de la inoculación | de 6 a 8 hojas verdaderas |
| 10.4 | Método de inoculación | infiltración en la superficie abaxial de una hoja completamente desplegada, en puntos de 13 a 20 mm de diámetro en la zona intervenal, a ambos lados del nervio central |
| 10.5 | Primera observación | de 2 a 5 días después de la inoculación |
| 10.6 | Segunda observación | de 6 a 8 días después de la inoculación |
| 10.7 | Observaciones finales | de 10 a 14 días después de la inoculación |
| 11. | Observaciones |  |
| 11.1 | Método | visual, comparativo |
| 11.2 | Escala de observación |  |
|  | [1] ausente | lesión húmeda en las inmediaciones del punto de infiltración |
|  | [9] presente | reacción necrótica en el punto de infiltración |
| 11.3 | Validación del ensayo | en variedades estándar |
| 11.4 | Fueras de tipo | una por cada 20 plantas como máximo |
| 12. | Interpretación de los datos en función de los niveles de los caracteres de la UPOV | QL |
| 13. | Puntos de control esenciales | - |

# Bibliografía

INFORMACIÓN GENERAL

Palloix, A., Phaly, T., 1996:  Histoire du piment : de la plante sauvage aux variétés modernes, PHM Revue Horticole, FR, no. 365; 41-43

Pochard, E., 1987:  Histoire du piment et recherche, INRA Mensuel, FR, no. 29; 5-8

Pochard, E., Palloix, A., Daubeze, A.M., 1992:  Le piment, Gallais, A. (ed.), Bannerot, H. (ed.), Amelioration des especes vegetales cultivees. Objectifs et critères de selection
420-434, INRA; Paris, FR

Smilde, W.D. and D. Peters (2007) Pathotyping TSWV in pepper and tomato. In: Niemorowicz-Szczytt, K.

2007: Progress in Research on Capsicum and Eggplant, Eucarpia conference proceedings, Warsaw, pp. 231-236 (http://www.eucarpia.org/03publications/#Abstracts)

Recursos genéticos

Daunay, M.C., Jullian, E., Dauphin, F., 2001:  Management of eggplant and pepper genetic resources in Europe: networks are emerging, EUCARPIA, European Association for Research on Plant Breeding, Paris, FR, Genetics and breeding of Capsicum and eggplant
11th EUCARPIA Meeting, Antalya, TR, 2001 1-5

Resistencia a las enfermedades

Caranta, C., Palloix, A., Gébré-Sélassié, K., Marchoux, G., Lefebvre, V., Daubèze, A.M., 1996:  Genomic organization of multi-virus resistance factors in pepper (Capsicum annuum): Co-localization between QTLs and major genes. Poster

Lefebvre, V., Caranta, C., Moury, B., Pflieger, S., Daubèze, A.M., Blattes, A., Phaly, T., Nemouchi, G., Palloix, A., 1997:  Status of the intraspecific molecular map of pepper: genome distribution of multiple disease resistance loci and defence genes, Sherago International Inc., New York, US, Plant and animal genome V, International Conference on the Status of Plant and Animal Genome Research, San Diego, US, 1997/01/12-16, 115

Pflieger, S., Lefebvre, V., Blattes, A., Caranta, C., Palloix, A., 1998:  Candidate gene approach for identifying QTLs involved in pepper/pathogen interactions, EUCARPIA, European Association fo Research on Plant Breeding, Avignon, FR, Genetics and breeding of Capsicum and eggplant, 10th Meeting EUCARPIA, Avignon, FR, 1998/09/07-11,
245-248

Stacey, G. (ed.), Mullin, B. (ed.), Gresshoff, P.M. (ed.), Biology of plant-microbe interactions
8. International Symposium on molecular plant-microbe interactions, Knoxville (USA), 1996/07/12-19, 1 p., International Society for Molecular Plant-Microbe Interactions,
Saint-Paul, US

Potyvirus

Parrella, G., Ruffel, S., Moretti, A., Morel, C., Palloix, A., Caranta, C., 2002:  Recessive resistance genes against potyviruses are localized in colinear genomic regions of the tomato (Lycopersicon spp.) and pepper (Capsicum spp.) genomes, Theoretical and Applied Genetics, DE, vol. 105; 855-861

Ruffel, S., Dussault, M.H., Palloix, A., Moury, B., Bendahmane, A., Robaglia, C., Caranta, C., 2002:  A natural recessive resistance gene against potato virus Y in pepper corresponds to the eukariotic initiation factor 4E (elF4E), Plant Journal, GB, vol. 32 no. 6; 1067-1075

CMV

Caranta, C., Daubèze, A.M., Pflieger, S., Lefebvre, V., Thabuis, A., Blattes, A., Nemouchi, G., Phaly, T., Signoret, P., Palloix, A., 2001:  Identification of quantitative trait loci involved in partial restriction of cucumber mosaic virus (CMV) long-distance movement in pepper, EUCARPIA, European Association for Research on Plant Breeding, Paris (FRA), Genetics and breeding of Capsicum and eggplant, 11th EUCARPIA Meeting, Antalya, TR,
2001 176-180

Caranta, C., Palloix, A., Lefebvre, V., Daubèze, A.M., 1997:  “QTLs for a component of partial resistance to cucumber mosaic virus in pepper : restriction of virus installation in host-cells”, Theoretical and Applied Genetics, DE, no. 94; 431-438

Caranta, C., Pflieger, S., Lefebvre, V., Daubèze, A.M., Thabuis, A., Palloix, A., 2002:  
“QTLs involved in the restriction of cucumber mosaic virus (CMV) long-distance movement in pepper”, Theoretical and Applied Genetics, DE, vol. 104; 586-591

Phytophtora

Lefèbvre, V., Palloix, A., 1995:  Mapping QTL's affecting the resistance to Phytophthora capsici in pepper (Capsicum annuum), Scherago International Inc., New York, US,  USDA, United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Washington, US, International Conference on the Status of Plant Genome Research, Plant Genome 3, San Diego, US, 1995/01/15-19 58, USDA-ARS, Washington, US

Lefebvre, V., Palloix, A., 1996:  Both epistatic and additive effects of QTLs are involved in polygenic induced resistance to disease : a case study, the interaction pepper Phytophthora capsici Leonian, Theoretical and Applied Genetics, DE, no. 93; 503-511

Thabuis, A., Palloix, A., Pflieger, S., Daubèze, A.M., Caranta, C., Lefebvre, V., 2003:  Comparative mapping of Phytophthora resistance loci in pepper germplasm: evidence for conserved resistance loci across Solanaceae and for a large genetic diversity, Theoretical and Applied Genetics, DE, vol. 106; 1473-1485

Xanthomonas

Márkus, F., Kapitány, J., Csilléry, G. and Szarka, J., 2001 b: Xanthomonas resistance In Hungarianspice pepper varieties. Int. Jour. of Hort. Sci., Voil. 7. No. 3-4. 69-72

Szarka, J. and Csilléry, G., 1995: Defence system against Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Eucarpia IXth Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant. Budapest, Hungary, August 21-25. 184-187

TSWV

Moury, B., Pflieger, S., Blattes, A., Lefebvre, V., Palloix, A., 2000:  A CAPS marker to assist selection of tomato spotted wilt virus (TSWV) resistance in pepper, Genome, CA, no. 43; 137-142

# Cuestionario técnico

| CUESTIONARIO TÉCNICO | Página {x} de {y} | Número de referencia: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fecha de la solicitud: |
|  |  | (no debe ser rellenado por el solicitante) |
| CUESTIONARIO TÉCNICO rellénese junto con la solicitud de derechos de obtentor |
| 1. Objeto del Cuestionario Técnico |
| 1.1 Nombre botánico | Capsicum annuum L. |  |
| 1.2 Nombre común | Ají, chile, pimiento |  |
| 2. Solicitante |
| Nombre |  |  |
| Dirección |  |  |
| Número de teléfono |  |  |
| Número de fax |  |  |
| Dirección electrónica |  |  |
| Obtentor (si no es el solicitante) |  |
| 3. Denominación propuesta y referencia del obtentor |
| Denominación propuesta |  |  |
| (si procede) |  |  |
| Referencia del obtentor |  |  |
| 4. Información sobre el método de obtención y la reproducción de la variedad 4.1 Método de obtención Variedad resultante de: 4.1.1 Cruzamiento a) cruzamiento controlado [ ] (sírvase mencionar las variedades parentales) b) cruzamiento parcialmente conocido (sírvase mencionar la o las variedades parentales conocida(s)) [ ] c) cruzamiento desconocido [ ] 4.1.2 Mutación [ ] (sírvase mencionar la variedad parental) 4.1.3 Descubrimiento y desarrollo [ ] (sírvase mencionar dónde y cuándo ha sido descubierta y cómo ha sido desarrollada la variedad) 4.1.4 Otro [ ] (sírvase proporcionar detalles) |
| 4.2 Método de reproducción de la variedad 4.2.1 Variedades propagadas mediante semillas a) Autógama [ ] b) Alógama [ ] c) Híbrido [ ] d) Otro [ ] (sírvase proporcionar detalles) 4.2.2 Otro [ ] (sírvase proporcionar detalles) |

| CUESTIONARIO TÉCNICO | Página {x} de {y} | Número de referencia: |
| --- | --- | --- |
| 5. Caracteres de la variedad que se deben indicar (el número entre paréntesis indica el carácter correspondiente en las Directrices de Examen; especifíquese la nota apropiada). |
|  | Caracteres | Variedades ejemplo | Nota |
| 5.1 (1) | Plántula: pigmentación antociánica del hipocotilo |  |  |
|  | ausente | Albaregia, Albena | 1[ ] |
|  | presente | Lamuyo | 9[ ] |
| 5.2 (4) | Planta: entrenudo acortado (en la parte superior) |  |  |
|  | ausente | California wonder, De Cayenne | 1[ ] |
|  | presente | Fehér, Kalocsai 601, Kalocsai 702 | 9[ ] |
| 5.3 (19) | Pedúnculo: porte |  |  |
|  | erecto | Fehér, Red Chili | 1[ ] |
|  | intermedio | Blondy | 2[ ] |
|  | colgante | Heldor, Lamuyo | 3[ ] |
| 5.4 (21) | Fruto: color (antes de la madurez) |  |  |
|  | blanco verdoso | Blanc d’Espagne, Twiggy | 1[ ] |
|  | amarillo | Fehér, Sweet banana | 2[ ] |
|  | verde | California wonder, Lamuyo | 3[ ] |
|  | púrpura | Nigra, Violetta | 4[ ] |
|  | Caracteres | Variedades ejemplo | Nota |
| 5.5 (28) | Fruto: forma en sección longitudinal |  |  |
|  | plana | Liebesapfel, PAZ szentesi, Topepo rosso | 1[ ] |
|  | circular | Cherry Sweet | 2[ ] |
|  | acorazonada | Daniel | 3[ ] |
|  | cuadrada | Delphin, Yolo Wonder | 4[ ] |
|  | rectangular | Clovis, Nocera rosso | 5[ ] |
|  | trapezoidal | Delta, Piperade | 6[ ] |
|  | moderamente triangular | Fehér, Marconi | 7[ ] |
|  | triangular estrecha | De Cayenne, Demon | 8[ ] |
|  | en forma de cuerno | Tauro | 9[ ] |
| 5.6 (33) | Fruto: color (a la madurez) |  |  |
|  | amarillo | Golden Calwonder, Heldor | 1[ ] |
|  | naranja | Ariane | 2[ ] |
|  | rojo | Fehér, Lamuyo | 3[ ] |
|  | marrón | Brupa, Negral | 4[ ] |
|  | verde | Green6203 | 5[ ] |
| 5.7 (40) | Fruto: número de lóculos |  |  |
|  | predominante dos | De Cayenne | 1[ ] |
|  | igualmente dos y tres | Fehér | 2[ ] |
|  | predominante tres | Century | 3[ ] |
|  | igualmente tres y cuatro | Lamuyo, Sonar | 4[ ] |
|  | cuatro y más | Palio, PAZ szentesi | 5[ ] |
|  | Caracteres | Variedades ejemplo | Nota |
| 5.8 (45) | Fruto: capsaicina en la placenta |  |  |
|  | ausente | Sonar | 1[ ] |
|  | presente | De Cayenne | 9[ ] |
| 5.9 i) (48.1) | Resistencia al tobamovirus – Tobacco mosaic virus Patotipo 0 (TMV: 0) |  |  |
|  | ausente | Lamu, Pepita, Piquillo | 1[ ] |
|  | presente | Fehérözön, Turia, Yolo Wonder | 9[ ] |
| 5.9 ii) (48.2) | Resistencia al tobamovirus – Pepper mild mottle virus Patotipo 1.2(PMMoV: 1.2) |  |  |
|  | ausente | Fehérözön, Lamu, Turia, Yolo Wonder | 1[ ] |
|  | presente | Candela, Ferrari, Novi 3, PI152225 | 9[ ] |
| 5.9 iii) (48.3) | Resistencia al tobamovirus – Pepper mild mottle virus Patotipo 1.2.3 (PMMoV: 1.2.3) |  |  |
|  | ausente | Candela, Ferrari, Yolo Wonder | 1[ ] |
|  | presente | Bisonte, Friendly, Tom 4 | 9[ ] |
| 5.10 (49.1) | Resistencia al Potato Y virus (PVY) – Patotipo 0 (PVY: 0) |  |  |
|  | ausente | Yolo Wonder | 1[ ] |
|  | presente | Balico, Gerico, Solario | 9[ ] |
| 5.11 (52) | Resistencia al Tomato spotted wilt virus patotipo 0 (TSWV: 0) |  |  |
|  | ausente | Lamuyo, Yolo Wonder | 1[ ] |
|  | presente | Galileo, Jackal, Jackpot, Prior | 9[ ] |
|  | no examinada |  | [ ] |

| CUESTIONARIO TÉCNICO | Página {x} de {y} | Número de referencia: |
| --- | --- | --- |
| 6. Variedades similares y diferencias con respecto a esas variedades Sírvase utilizar la tabla y el recuadro de comentarios siguientes para suministrar información acerca de la diferencia entre su variedad candidata y la variedad o variedades que, a su leal saber y entender, es o son más similares. Esta información puede ser útil para que las autoridades encargadas del examen realicen el examen de la distinción. |
| Denominación de la o las variedades similares a la variedad candidata | Caracteres respecto de los que la variedad candidata difiere de las variedades similares | Describa la expresión de los caracteres correspondiente a las variedades similares | Describa la expresión de los caracteres correspondiente a su variedad candidata |
| Ejemplo | Fruto: color luego del primer cambio de color | amarillo | rojo |
| Observaciones: |
| #7. Información complementaria que pueda facilitar el examen de la variedad 7.1 Además de la información suministrada en los Capítulos 5 y 6, ¿existen caracteres adicionales que puedan contribuir a distinguir la variedad? Sí [ ] No [ ] (En caso afirmativo, sírvase especificar) 7.2 ¿Existen condiciones especiales de cultivo de la variedad o de realización del examen? Sí [ ] No [ ] (En caso afirmativo, sírvase especificar) 7.3 Otra información 7.3.1 Resistencia a plagas y enfermedades (si es posible, sírvase especificar los patotipos o cepas) ausente presente no examinada a) Resistencia al Potato Y virus (PVY) [ ] [ ] [ ] 1) patotipo 1 (carácter 49.2) [ ] [ ] [ ] 2) patotipo 1.2 (carácter 49.3) [ ] [ ] [ ] b) Resistencia al Phytophthora capsici (Pc) (carácter 50) [ ] [ ] [ ] c) Resistencia al Cucumber mosaic virus (CMV) (carácter 51) [ ] [ ] [ ] d) Resistencia a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) [ ] [ ] [ ] 1) patotipo 1 (carácter 53.1) [ ] [ ] [ ] 2) patotipo 2 (carácter 53.2) [ ] [ ] [ ] 3) patotipo 3 (carácter 53.3) [ ] [ ] [ ] |
| 8. Autorización para la liberación a) ¿Se exige una autorización previa para poder diseminar la variedad en virtud de la legislación relativa a la protección del medio ambiente y la salud humana y animal? Sí [ ] No [ ] b) ¿Se ha obtenido dicha autorización? Sí [ ] No [ ] Si la segunda respuesta es afirmativa, sírvase presentar una copia de la autorización. |
| 9. Información sobre el material vegetal que deberá ser examinado 9.1 La expresión de un carácter o de varios caracteres de una variedad puede verse afectada por factores tales como plagas y enfermedades, tratamientos químicos (por ejemplo, retardadores del crecimiento, pesticidas), efectos del cultivo de tejidos, distintos portainjertos y patrones tomados en distintas fases vegetativas de un árbol, etc. 9.2 El material vegetal deberá estar exento de todo tratamiento que afecte la expresión de los caracteres de la variedad, salvo autorización en contrario o solicitud expresa de las autoridades competentes. Si el material vegetal ha sido tratado, se deberá indicar en detalle el tratamiento aplicado. Por consiguiente, sírvase indicar a continuación si, a su leal saber y entender, el material vegetal que será examinado ha estado expuesto a: a) Microorganismos (por ejemplo, virus, bacterias, fitoplasma) Sí [ ] No [ ] b) Tratamiento químico (por ejemplo, retardadores del crecimiento o pesticidas) Sí [ ] No [ ] c) Cultivo de tejido Sí [ ] No [ ] d) Otros factores Sí [ ] No [ ] Si ha contestado afirmativamente a alguna de las preguntas, sírvase suministrar detalles: 9.3 ¿Se ha analizado el material vegetal que ha de examinarse para detectar la presencia de virus u otros agentes patógenos? Sí [ ] (sírvase proporcionar detalles según lo disponga la autoridad competente) No [ ] |
| 10. Por la presente declaro que, a mi leal saber y entender, la información proporcionada en este formulario es correcta: Nombre del solicitante Firma Fecha |

[Fin del documento]

# Footnotes

* 	Estos nombres eran correctos en el momento de la adopción de estas Directrices de Examen pero podrían ser objeto de revisión o actualización.  [Se aconseja a los lectores consultar el código UPOV en el sitio Web de la UPOV (www.upov.int), donde encontrarán la información más reciente.]

matref@geves.fr

resistentie@naktuinbouw.nl

resistencias@inia.es

Proyecto Harmores 2 de la OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/documents-and-publications/technical-projects-reports)

#	Las autoridades podrán disponer que parte de esta información se suministre en una sección confidencial del Cuestionario Técnico.

# Text boxes

Eje principal