|  |  | F TG/210/1 ORIGINAL : anglais DATE : 9 avril 2003 |
| --- | --- | --- |
| UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES |
| GENÈVE |

|  | LENTILLE (Lens culinaris Medik.) | * |
| --- | --- | --- |

PRINCIPES DIRECTEURS

POUR LA CONDUITE DE L’EXAMEN

DE LA DISTINCTION, DE L’HOMOGÉNÉITÉ ET DE LA STABILITÉ

Autre(s) nom(s) commun(s) :*

| latin | anglais | français | allemand | espagnol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lens culinaris Medik. | Lentil | Lentille | Linse | Lenteja |

DOCUMENTS CONNEXES

Ces principes directeurs doivent être interprétés en relation avec le document TG/1/3, “Introduction générale à l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité et à l’harmonisation des descriptions des obtentions végétales” (ci-après dénommé “introduction générale”) et les documents “TGP” qui s’y rapportent.

SOMMAIRE	PAGE

1.	Objet de ces principes directeurs D'examen	3

2.	Matériel requis	3

3.	Méthode d’examen	3

3.1	Durée des essais	3

3.2	Lieu des essais	3

3.3	Conditions relatives à la conduite de l’examen	3

3.4	Protocole d’essai	4

3.5	Nombre de plantes ou parties de plantes à examiner	4

3.6	Essais supplémentaires	4

4.	Examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité	4

4.1	Distinction	4

4.2	Homogénéité	4

4.3	Stabilité	5

5.	Groupement des variétés et organisation des essais en culture	5

6.	Introduction du tableau des caractères	5

6.1	Catégories de caractères	5

6.2	Niveaux d’expression et notes correspondantes	6

6.3	Types d’expression	6

6.4	Variétés indiquées à titre d’exemple	6

6.5	Légende	6

7.	Tableau des caractères	7

8.	Explications du tableau des caractères	14

9.	Bibliographie	16

10.	Questionnaire technique	17

# Objet de ces principes directeurs d’examen

Ces principes directeurs d’examen s’appliquent à toutes les variétés de Lens culinaris Medik.

# Matériel requis

2.1	Les autorités compétentes décident de la quantité de matériel végétal nécessaire pour l’examen de la variété, de sa qualité ainsi que des dates et lieux d’envoi.  Il appartient au demandeur qui soumet du matériel provenant d’un pays autre que celui où l’examen doit avoir lieu de s’assurer que toutes les formalités douanières ont été accomplies et que toutes les conditions phytosanitaires sont respectées.

2.2	Le matériel doit être fourni sous forme de semences.

2.3	La quantité minimale de matériel végétal à fournir par le demandeur est de :

500 g. ou 10 000 graines au moins.

2.4	Les semences doivent satisfaire aux conditions minimales exigées pour la faculté germinative, la pureté de l’espèce et la pureté spécifique, l’état sanitaire et la teneur en eau, indiquées par l’autorité compétente.  Dans le cas où les semences doivent être maintenues en collection, la faculté germinative doit être aussi élevée que possible et indiquée par le demandeur.

2.5	Le matériel végétal doit être manifestement sain, vigoureux et indemne de tout parasite ou maladie importants.

2.6	Le matériel végétal ne doit pas avoir subi de traitement susceptible d’influer sur l’expression des caractères de la variété, sauf autorisation ou demande expresse des autorités compétentes.  S’il a été traité, le traitement appliqué doit être indiqué en détail.

# Méthode d’examen

## 3.1	Durée des essais

En règle générale, la durée minimale des essais doit être de deux cycles de végétation indépendants.

## 3.2	Lieu des essais

En règle générale, les essais doivent être conduits en un seul lieu.  Si ce lieu ne permet pas de faire apparaître certains caractères de la variété qui sont utiles pour l’examen DHS, un lieu supplémentaire d’essai est admis.

## 3.3	Conditions relatives à la conduite de l’examen

Les essais doivent être conduits dans des conditions assurant une croissance satisfaisante pour l’expression des caractères pertinents de la variété et pour la conduite de l’examen.

## 3.4	Protocole d’essai

3.4.1	Les essais doivent être conçus de telle sorte que l’on puisse prélever des plantes ou parties de plantes pour effectuer des mesures ou des dénombrements sans nuire aux observations ultérieures qui doivent se poursuivre jusqu’à la fin de la période de végétation.

3.4.2	Chaque essai doit être conçu de manière à porter au total sur 100 plantes au moins, qui doivent être réparties en deux ou plusieurs répétitions.

## 3.5	Nombre de plantes ou parties de plantes à examiner

Sauf indication contraire, toutes les observations doivent porter sur 20 plantes ou des parties prélevées sur chacune des 20 plantes.

## 3.6	Essais supplémentaires

Des essais supplémentaires peuvent être établis pour l’observation de caractères pertinents.

# Examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité

## 4.1	Distinction

# 4.1.1	Recommandations générales

Il est particulièrement important pour les utilisateurs de ces principes directeurs d’examen de consulter l’introduction générale avant toute décision quant à la distinction.  Cependant, il conviendra de porter une attention particulière aux points ci-après.

# 4.1.2	Différences reproductibles

La durée minimale des essais recommandée sous la section 3.1 tient compte, d’une manière générale, de la nécessité de s’assurer que les différences éventuellement observées dans un caractère sont suffisamment reproductibles.

4.1.3	Différences nettes

La netteté de la différence entre deux variétés dépend de nombreux facteurs, et notamment du type d’expression du caractère examiné, selon qu’il s’agit d’un caractère qui par son expression est un caractère qualitatif, un caractère quantitatif ou encore un caractère pseudo-qualitatif.  Il est donc important que les utilisateurs de ces principes directeurs d’examen soient familiarisés avec les recommandations contenues dans l’introduction générale avant toute décision quant à la distinction.

## 4.2	Homogénéité

4.2.1	Il est particulièrement important pour les utilisateurs de ces principes directeurs d’examen de consulter l’introduction générale avant toute décision quant à l’homogénéité.  Cependant, il conviendra de porter une attention particulière aux points ci-après.

4.2.2	Pour l’évaluation de l’homogénéité, il faut appliquer une norme de population de 1% et une probabilité d’acceptation d’au moins 95%.  Dans le cas d’un échantillon de 100 plantes, trois plantes hors type sont tolérées.

## 4.3	Stabilité

4.3.1	Dans la pratique, il n’est pas d’usage d’effectuer des essais de stabilité dont les résultats apportent la même certitude que l’examen de la distinction ou de l’homogénéité.  L’expérience montre cependant que, dans le cas de nombreux types de variétés, lorsqu’une variété s’est révélée homogène, elle peut aussi être considérée comme stable.

4.3.2	Lorsqu’il y a lieu ou en cas de doute, la stabilité peut être examinée soit en cultivant une génération supplémentaire, soit en examinant un nouveau matériel végétal, afin de vérifier qu’il présente les mêmes caractères que le matériel fourni précédemment.

# Groupement des variétés et organisation des essais en culture

5.1	Pour sélectionner les variétés notoirement connues à cultiver lors des essais avec la variété candidate et déterminer comment diviser en groupes ces variétés pour faciliter la détermination de la distinction, il est utile d’utiliser des caractères de groupement.

5.2	Les caractères de groupement sont ceux dont les niveaux d’expression observés, même dans différents sites, peuvent être utilisés, soit individuellement soit avec d’autres caractères de même nature, a) pour sélectionner des variétés notoirement connues susceptibles d’être exclues de l’essai en culture pratiqué pour l’examen de la distinction et b) pour organiser l’essai en culture de telle sorte que les variétés similaires soient regroupées.

5.3	Il a été convenu de l’utilité des caractères ci-après pour le groupement des variétés :

a)	Cotylédon : couleur (caractère 1);

b)	Plante : pigmentation anthocyanique (caractère 3);

c)	Fleur : couleur de l’étendard (caractère 12);

d)	Graine sèche : nombre de couleurs (caractère 23);

e)	Graine sèche : couleur principale du tégument (caractère 24).

5.4	Des conseils relatifs à l’utilisation des caractères de groupement dans la procédure d’examen de la distinction figurent dans l’introduction générale.

# Introduction du tableau des caractères

## 6.1	Catégories de caractères

6.1.1	Caractères standard figurant dans les principes directeurs d’examen

Les caractères standard figurant dans les principes directeurs d’examen sont ceux qui sont admis par l’UPOV en vue de l’examen DHS et parmi lesquels les membres de l’Union peuvent choisir ceux qui sont adaptés à leurs besoins particuliers.

6.1.2	Caractères avec astérisque

Les caractères avec astérisque (signalés par un *) sont des caractères figurant dans les principes directeurs d’examen qui sont importants pour l’harmonisation internationale des descriptions variétales : ils doivent toujours être pris en considération dans l’examen DHS et être inclus dans la description variétale par tous les membres de l’Union, sauf lorsque cela est contre-indiqué compte tenu du niveau d’expression d’un caractère précédent ou des conditions de milieu régionales.

## 6.2	Niveaux d’expression et notes correspondantes

Des niveaux d’expression sont indiqués pour chaque caractère pour définir le caractère et pour harmoniser les descriptions.  Pour faciliter la consignation des données ainsi que l’établissement et l’échange des descriptions, à chaque niveau d’expression est attribuée une note exprimée par un chiffre.

## 6.3	Types d’expression

Une explication des types d’expression des caractères (caractères qualitatifs, quantitatifs et pseudo-qualitatifs) est donnée dans l’introduction générale.

## 6.4	Variétés indiquées à titre d’exemple

Au besoin, des variétés sont indiquées à titre d’exemple afin de mieux définir les niveaux d’expression d’un caractère.

## 6.5	Légende

(*)	Caractère avec astérisque – voir la section 6.1.2

(+)	Voir les explications du tableau des caractères au chapitre 8.

# Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres

|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. (*) |  | Cotyledon: color | Cotyledon : couleur | Keimblatt: Farbe | Cotiledón: color |  |  |
|  |  | orange | orange | orange | naranja | Lentillon rosé d’hiver, Rozovaya | 1 |
|  |  | greenish yellow | jaune verdâtre | grünlichgelb | amarillo verdoso | Anicia, Mariette, Petrovskaya 4/105 | 2 |
|  |  | green | vert | grün | verde | Petrovskaya zelenozjornaya | 3 |
| 2. (+) |  | Plant: habit | Plante : port | Pflanze: Wuchsform | Planta: porte |  |  |
|  |  | erect | érigé | aufrecht | erecto | Petrovskaya 4/105 | 1 |
|  |  | semi erect | demi-érigé | halbaufrecht | semierecto | Anicia | 3 |
|  |  | horizontal | horizontal | waagerecht | horizontal | Cheephlic 7/76 | 5 |
| 3. (*) |  | Plant: anthocyanin coloration | Plante : pigmentation anthocyanique | Pflanze: Anthocyanfärbung | Planta: pigmentación antociánica |  |  |
|  |  | absent | absente | fehlend | ausente | PSE 2 | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Anicia, Lentillon rosé d’hiver | 9 |
| 4. (*) |  | Plant: height (at flowering) | Plante : hauteur (à la floraison) | Pflanze: Höhe (zum Zeitpunkt der Blüte) | Planta: altura (en floración) |  |  |
|  |  | short | basse | niedrig | baja | Lentillon rosé d’hiver | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Anicia, Cheephlic 7/76 | 5 |
|  |  | tall | haute | hoch | alta | Mariette, Petrovskaya 4/105 | 7 |
|  |  | very tall | très haute | sehr hoch | muy alta | Vehovskaya | 9 |
| 5. |  | Plant: intensity of ramification | Plante : intensité de la ramification | Pflanze: Stärke der Verzweigung | Planta: intensidad de ramificación |  |  |
|  |  | weak | faible | gering | débil | Vehovskaya | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Cheephlic 7/76 | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | fuerte |  | 7 |
| 6. (+) |  | Leaf: shape | Feuille : forme | Blatt: Form | Hoja: forma |  |  |
|  |  | elliptic | elliptique | elliptisch | elíptica | Talinskaya 88 | 1 |
|  |  | ovate | ovale | oval | oval | Petrovskaya 4/105 | 2 |
|  |  | rectangular | rectangulaire | rechteckig | rectangular | Vehovskaya | 3 |
| 7. |  | Leaf: intensity of green color | Feuille : intensité de la couleur verte | Blatt: Intensität der Grünfärbung | Hoja: intensidad del color verde |  |  |
|  |  | light | claire | hell | claro | Vehovskaya | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Anicia | 5 |
|  |  | dark | foncée | dunkel | oscuro | Lentillon rosé d’hiver, Petrovskaya zelenozjornaya | 7 |
| 8. |  | Leaf: number of leaflets | Feuille : nombre de folioles | Blatt: Anzahl Fiederblätter | Hoja: número de foliolos |  |  |
|  |  | few | rares | gering | bajo |  | 3 |
|  |  | medium | moyennes | mittel | medio |  | 5 |
|  |  | many | nombreuses | groß | alto | Anicia, Lentillon rosé d’hiver | 7 |
| 9. |  | Leaflet: size | Foliole : taille | Fiederblatt: Größe | Foliolo: tamaño |  |  |
|  |  | small | petite | klein | pequeño | Santa | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Anicia | 5 |
|  |  | large | grande | groß | grande | Lentillon rosé d’hiver | 7 |
| 10. |  | Raceme: number of flowers per node | Grappe : nombre de fleurs par noeud | Blütenstand: Anzahl Blüten je Knoten | Racimo: número de flores por nudo |  |  |
|  |  | one | une | eine | uno |  | 1 |
|  |  | one to two | une à deux | eine bis zwei | uno a dos |  | 2 |
|  |  | two | deux | zwei | dos | Lentillon rosé d’hiver | 3 |
|  |  | two to three | deux à trois | zwei bis drei | dos a tres | Anicia, Petrovskaya 4/105 | 4 |
|  |  | three | trois | drei | tres | Dora, Flora | 5 |
|  |  | more than three | plus de trois | mehr als drei | más de tres | PSE 2 | 6 |
| 11. |  | Flower: size | Fleur : taille | Blüte: Größe | Flor: tamaño |  |  |
|  |  | small | petite | klein | pequeño |  | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio |  | 5 |
|  |  | large | grande | groß | grande | Petrovskaya 4/105 | 7 |
| 12. (*) |  | Flower: color of standard | Fleur : couleur de l’étendard | Blüte: Farbe der Fahne | Flor: color del estandarte |  |  |
|  |  | white | blanc | weiß | blanco | PSE 2 | 1 |
|  |  | pink | rose | rosa | rosa |  | 2 |
|  |  | blue | bleu | blau | azul | Azer | 3 |
| 13. |  | Flower: violet stripes of standard | Fleur : stries violettes de l’étendard | Blüte: violette Streifen der Fahne | Flor: estrías violetas del estandarte |  |  |
|  |  | absent | absentes | fehlend | ausentes |  | 1 |
|  |  | present | présentes | vorhanden | presentes | Anicia, Lentillon rosé d’hiver | 9 |
| 14. |  | Flower: violet stripes of wings | Fleur : stries violettes des ailes | Blüte: violette Streifen der Flügel | Flor: estrías violetas de las alas |  |  |
|  |  | absent | absentes | fehlend | ausentes | Anicia, Lentillon rosé d’hiver | 1 |
|  |  | present | présentes | vorhanden | presentes | Lens culinaris ssp. macrosperma | 9 |
| 15. |  | Pod: intensity of color (before dry harvest maturity) | Gousse : intensité de la couleur (avant la maturité de récolte sèche) | Hülse: Intensität der Farbe (vor der Trockenreife) | Vaina: intensidad del color (antes de la madurez para la cosecha de la vaina seca) |  |  |
|  |  | light | claire | hell | clara | Mariette | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Anicia, Lentillon rosé d’hiver | 5 |
|  |  | dark | foncée | dunkel | oscura |  | 7 |
| 16. |  | Pod: number of ovules | Gousse : nombre d’ovules | Hülse: Anzahl Samenanlagen | Vaina: número de óvulos |  |  |
|  |  | mainly one | principalement un | vorwiegend eine | principalmente uno |  | 1 |
|  |  | one to two | un à deux | eine bis zwei | uno a dos | Anita, Tina | 2 |
|  |  | mainly two | principalement deux | vorwiegend zwei | principalmente dos | Lentillon rosé d’hiver | 3 |
|  |  | two to three | deux à trois | zwei bis drei | dos a tres | Anicia | 4 |
|  |  | mainly three | principalement trois | vorwiegend drei | principalmente tres |  | 5 |
| 17. (*) |  | Pod: color at dry harvest maturity | Gousse : couleur à maturité de récolte sèche | Hülse: Farbe zum Zeitpunkt der Trockenreife | Vaina: color en el momento de la madurez para la cosecha de la vaina seca |  |  |
|  |  | yellow | jaune | gelb | amarillo | Anicia, Lentillon rosé d’hiver | 1 |
|  |  | green | verte | grün | verde |  | 2 |
| 18. (*) |  | Pod: length at dry harvest maturity (without beak) | Gousse : longueur à maturité de récolte sèche (sans le bec) | Hülse: Länge zum Zeitpunkt der Trockenreife (ohne Zahn) | Vaina: longitud en el momento de la madurez para la cosecha de la vaina seca (sin pico) |  |  |
|  |  | short | courte | kurz | corta | Anicia, Lentillon rosé d’hiver | 3 |
|  |  | medium | Moyenne | mittel | media | Mariette | 5 |
|  |  | long | longue | lang | larga |  | 7 |
| 19. |  | Pod: width (at dry harvest maturity) | Gousse : largeur à maturité de récolte sèche | Hülse: Breite zum Zeitpunkt der Trockenreife | Vaina: anchura en el momento de la madurez para la cosecha de la vaina seca |  |  |
|  |  | very narrow | très étroite | sehr schmal | muy estrecha | Lentillon rosé d’hiver | 1 |
|  |  | narrow | étroite | schmal | estrecha | Anicia | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media |  | 5 |
|  |  | broad | large | breit | ancha |  | 7 |
| 20. (+) |  | Pod: shape of apex (at dry harvest maturity) | Gousse : forme du sommet (à maturité de récolte sèche) | Hülse: Form der Spitze (zum Zeitpunkt der Trockenreife) | Vaina: forma del ápice (en el momento de la madurez para la cosecha de la vaina seca) |  |  |
|  |  | truncate | tronquée | abgeflacht | truncada | Anicia, Lentillon rosé d’hiver | 1 |
|  |  | truncate to pointed | tronquée à pointue | abgeflacht bis zugespitzt | entre truncada y puntiaguda |  | 2 |
|  |  | pointed | pointue | zugespitzt | puntiaguda |  | 3 |
| 21. (*) |  | Dry seed: width | Graine sèche : largeur | Trockenkorn: Breite | Grano seco: anchura |  |  |
|  |  | very narrow | très étroite | sehr schmal | muy estrecha |  | 1 |
|  |  | narrow | étroite | schmal | estrecha | Lentillon rosé d’hiver | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Anicia | 5 |
|  |  | broad | large | breit | ancha | Mariette | 7 |
|  |  | very broad | très large | sehr breit | muy ancha |  | 9 |
| 22. (*) |  | Dry seed: profile in longitudinal cross section | Graine sèche : profile en section transversale longitudinale | Trockenkorn: Profil im Längsschnitt | Grano seco: perfil en sección transversal longitudinal |  |  |
|  |  | elliptic | elliptique | elliptisch | elíptico | Petrovskaya 4/105 | 1 |
|  |  | broad elliptic | elliptique large | breit elliptisch | elíptico ancho | PSE 2 | 2 |
| 23. (*) |  | Dry seed: number of colors | Graine sèche : nombre de couleurs | Trockenkorn: Anzahl Farben | Grano seco: número de colores |  |  |
|  |  | one | une | eine | uno | Grisette, Lentillon rosé d’hiver | 1 |
|  |  | two | deux | zwei | dos | Anicia | 2 |
|  |  | more than two | plus de deux | mehr als zwei | más de dos |  | 3 |
| 24. (*) |  | Dry seed: main color of testa | Graine sèche: couleur principale du tégument | Trockenkorn: Hauptfarbe der Samenschale | Grano seco: color principal de la testa |  |  |
|  |  | white | blanc | weiß | blanco | PSE 2 | 1 |
|  |  | greenish yellow | jaune verdâtre | grünlichgelb | amarillo verdoso | Anita, Petrovskaya 4/105, Pisarevska velkoznna | 2 |
|  |  | green | vert | grün | verde | Anicia, Petrovskaya zelenozjornaya, Tina | 3 |
|  |  | pink | rose | rosa | rosa | Rosovaya | 4 |
|  |  | ochre | ocre | ockerfarben | ocre | Lentillon rosé d’hiver | 5 |
|  |  | black | noir | schwarz | negro | Nigricans | 6 |
| 25. (+) |  | Varieties with more than one testa color only: Dry seed: type of ornamentation | Variétés à plus d’une couleur de tégument seulement: graine sèche : type d’ornementation | Nur Sorten mit mehr als einer Samenschalenfarbe: Trockenkorn: Typ der Ornamentierung | Sólo variedades con más de un color en la testa: Grano seco: tipo de ornamentación |  |  |
|  |  | patches | taches | gefleckt | manchas | Naryadnaya 3 | 1 |
|  |  | spots | macules | gepunktet | lunares |  | 2 |
|  |  | marbled | marbrée | marmoriert | marmórea | Petrovskaya 4/105 | 3 |
|  |  | complex | complexe | komplex | compleja |  | 4 |
| 26. (*) |  | Dry seed: weight | Graine sèche : poids | Trockenkorn: Gewicht | Grano seco: peso |  |  |
|  |  | very low | très faible | sehr niedrig | muy bajo | Lentillon rosé d’hiver | 1 |
|  |  | low | faible | niedrig | bajo | Anicia, Azer | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | medio | Anita, Petrovskaya 4/105 | 5 |
|  |  | high | élevé | hoch | alto | Mariette, Petrovskaya 6, Tina | 7 |
|  |  | very high | très élevé | sehr hoch | muy alto | Vehovskaya | 9 |
| 27. (*) |  | Time of flowering | Époque de floraison | Zeitpunkt der Blüte | Época de floración |  |  |
|  |  | very early | très précoce | sehr früh | muy temprana |  | 1 |
|  |  | early | précoce | früh | temprana | Anicia, Anita, Tina | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Mariette, Petrovskaya 4/105 | 5 |
|  |  | late | tardive | spät | tardía |  | 7 |
|  |  | very late | très tardive | sehr spät | muy tardía | Lentillon rosé d’hiver | 9 |
| 28. |  | Time of maturity | Époque de maturité | Zeitpunkt der Reife | Época de madurez |  |  |
|  |  | early | précoce | früh | temprana | Cheephlic 7/76 | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Petrovskaya 4/105 | 5 |
|  |  | late | tardive | spät | tardía |  | 7 |
|  |  | very late | très tardive | sehr spät | muy tardía | Lentillon rosé d’hiver | 9 |

# Explications du tableau des caractères

Add. 2 : Plante : port

|  | 1 | 3 | 5 horizontal |
| --- | --- | --- | --- |
|  | érigé | demi-érigé |  |

Add. 6 : Feuille : forme

|  | 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elliptique | ovale | rectangulaire |  |

Add. 20 : Gousse : forme du sommet (à maturité de récolte sèche)

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| tronquée | tronquée à pointue | pointue |

Add. 25 : Variétés à plus d’une couleur de tégument seulement : graine sèche : type d’ornementation

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| taches | macules |

| 3 | 4 |
| --- | --- |
| marbrée | complexe |

# Bibliographie

Webb, C., and Hawtin, G. (Editors), 1981: Lentils, Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal, Slough SL 2 3BN, United Kingdom, ISBN 0 85198 475 4

# Questionnaire technique

| QUESTIONNAIRE TECHNIQUE | Page {x} de {y} | Numéro de référence : |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date de la demande : |
|  |  | (réservé aux administrations) |
| QUESTIONNAIRE TECHNIQUE à remplir avec une demande de certificat d’obtention végétale |
| 1. Objet du questionnaire technique |
| 1.1 Nom latin | Lens culinaris Medik. |  |
| 1.2 Nom commun | Lentille |  |
| 2. Demandeur |
| Nom |  |  |
| Adresse |  |  |
| Numéro de téléphone |  |  |
| Numéro de télécopieur |  |  |
| Adresse électronique |  |  |
| Obtenteur (s’il ne s’agit pas du demandeur) |  |
| 3. Dénomination proposée et référence de l’obtenteur |
| Dénomination proposée |  |  |
| (le cas échéant) |  |  |
| Référence de l’obtenteur |  |  |
| 4. Renseignements sur le schéma de sélection et le mode de multiplication de la variété 4.1 Schéma de sélection Variété résultant d’une : 4.1.1 Hybridation a) hybridation contrôlée [ ] (indiquer les variétés parentales) b) hybridation à généalogie partiellement inconnue [ ] (indiquer la ou les variété(s) parentale(s) connue(s)) c) hybridation à généalogie totalement inconnue [ ] 4.1.2 Mutation (indiquer la variété parentale) 4.1.3 Découverte [ ] (indiquer le lieu et la date, ainsi que la méthode de développement) 4.1.4 Autres [ ] (préciser) 4.2 Méthode de multiplication de la variété : a) Auto-fécondation [ ] b) autre [ ] (préciser) |
| 5. Caractères de la variété à indiquer (le chiffre entre parenthèses renvoie aux caractères correspondants dans les principes directeurs d’examen; prière d’indiquer la note appropriée). |
|  | Caractères | Exemples de variétés | Note |
| 5.1 (1) | Cotylédon : couleur |  |  |
|  | orange | Lentillon rosé d’hiver, Rozovaya | 1[ ] |
|  | jaune verdâtre | Anicia, Mariette, Petrovskaya 4/105 | 2[ ] |
|  | vert | Petrovskaya zelenozjornaya | 3[ ] |
|  | Caractères | Exemples de variétés | Note |
| 5.2 (3) | Plante : pigmentation anthocyanique |  |  |
|  | absente | PSE 2 | 1[ ] |
|  | présente | Anicia, Lentillon rosé d’hiver | 9[ ] |
| 5.3 (12) | Fleur : couleur de l’étendard |  |  |
|  | blanc | PSE 2 | 1[ ] |
|  | rose |  | 2[ ] |
|  | bleu | Azer | 3[ ] |
| 5.4 (21) | Graine sèche : largeur |  |  |
|  | très étroite |  | 1[ ] |
|  | étroite | Lentillon rosé d’hiver | 3[ ] |
|  | moyenne | Anicia | 5[ ] |
|  | large | Mariette | 7[ ] |
|  | très large |  | 9[ ] |
| 5.5 (22) | Graine sèche : profile en section transversale longitudinale |  |  |
|  | elliptique | Petrovskaya 4/105 | 1[ ] |
|  | elliptique large | PSE 2 | 2[ ] |
| 5.6 (24) | Graine sèche : couleur principale du tégument |  |  |
|  | blanc | PSE 2 | 1[ ] |
|  | jaune verdâtre | Anita, Petrovskaya 4/105, Pisarevska velkoznna | 2[ ] |
|  | vert | Anicia, Petrovskaya zelenozjornaya, Tina | 3[ ] |
|  | rose | Rosovaya | 4[ ] |
|  | ocre | Lentillon rosé d’hiver | 5[ ] |
|  | noir | Nigricans | 6[ ] |
|  | Caractères | Exemples de variétés | Note |
| 5.7 (26) | Graine sèche : poids |  |  |
|  | très faible | Lentillon rosé d’hiver | 1[ ] |
|  | faible | Anicia, Azer | 3[ ] |
|  | moyen | Anita, Petrovskaya 4/105 | 5[ ] |
|  | élevé | Mariette, Petrovskaya 6, Tina | 7[ ] |
|  | très élevé | Vehovskaya | 9[ ] |
| 5.8 (27) | Époque de floraison |  |  |
|  | très précoce |  | 1[ ] |
|  | précoce | Anicia, Anita, Tina | 3[ ] |
|  | moyenne | Mariette, Petrovskaya 4/105 | 5[ ] |
|  | tardive |  | 7[ ] |
|  | très tardive | Lentillon rosé d’hiver | 9[ ] |
| 6. Variétés voisines et différences par rapport à ces variétés |
| Dénomination(s) de la ou des variété(s) voisine(s) de votre variété candidate | Caractère(s) par lequel ou lesquels votre variété candidate diffère des variétés voisines | Décrivez l’expression du ou des caractère(s) chez la ou les variété(s) voisine(s) | Décrivez l’expression du ou des caractère(s) chez votre variété candidate |
| (Exemple) | Plante : intensité de la ramification | faible | moyenne |
| 7. Renseignements complémentaires pouvant faciliter l’examen de la variété 7.1 En plus des renseignements fournis dans les sections 5 et 6, existe-t-il des caractères supplémentaires pouvant faciliter l’évaluation de la distinction de la variété? Oui [ ] Non [ ] (Dans l’affirmative, veuillez préciser) 7.2 Conditions particulières pour l’examen de la variété 7.2.1 Des conditions particulières sont-elles requises pour la culture de la variété ou pour la conduite de l’examen? Oui [ ] Non [ ] 7.2.2 Dans l’affirmative, veuillez préciser : 7.3 Autres renseignements |
| 8. Autorisation de dissémination a) La législation en matière de protection de l’environnement ou de la santé de l’homme et de l’animal soumet-elle la variété à une autorisation préalable de dissémination? Oui [ ] Non [ ] b) Dans l’affirmative, une telle autorisation a-t-elle été obtenue? Oui [ ] Non [ ] Si oui, veuillez joindre une copie de l’autorisation. |
| 9. Je déclare que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent questionnaire sont exacts : Nom du demandeur Signature Date |

[Fin du document]

# Footnotes

* 	Ces noms, corrects à la date d’introduction des présents principes directeurs d’examen, peuvent avoir été révisés ou actualisés.  [Il est conseillé au lecteur de se reporter au code taxonomique de l’UPOV, sur le site Web de l’UPOV (www.upov.int), pour l’information la plus récente].