S TG/182/4 ORIGINAL: English FECHA: 2018-09-20 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES Ginebra GUZMANIA UPOV Code(s): GUZMA Guzmania Ruiz et Pav. * DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD Nombres alternativos:* Nombre botánico Inglés Francés Alemán Español Guzmania Ruiz et Pav., Guzmania hybrid Guzmania Guzmania Guzmania Guzmania La finalidad de estas directrices (“directrices de examen”) es elaborar los principios que figuran en la Introducción General (documento TG/1/3) y sus documentos TGP conexos, con objeto de que sirvan de orientación práctica y detallada para el examen armonizado de la distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) y en particular, para identificar los caracteres apropiados para el examen DHE y producir descripciones armonizadas de variedades.

DOCUMENTOS CONEXOS Estas directrices de examen deberán leerse en conjunción con la Introducción General y sus documentos TGP conexos.

ÍNDICE PÁGINA 1. OBJETO DE ESTAS DIRECTRICES DE EXAMEN.............................................................................................. 3 2. MATERIAL NECESARIO....................................................................................................................................... 3 3. MÉTODO DE EXAMEN......................................................................................................................................... 3 3.1 Número De Ciclos De Cultivo.................................................................................................................... 3 3.2 Lugar De Ejecución De Los Ensayos........................................................................................................ 3 3.3 Condiciones Para Efectuar El Examen...................................................................................................... 3 3.4 Diseño De Los Ensayos............................................................................................................................. 3 3.5 Ensayos Adicionales.................................................................................................................................. 4 4. EVALUACIÓN DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD................................................ 4 4.1 Distinción................................................................................................................................................... 4 4.2 Homogeneidad.......................................................................................................................................... 5 4.3 Estabilidad................................................................................................................................................. 5 5. MODO DE AGRUPAR LAS VARIEDADES Y ORGANIZACIÓN DE LOS ENSAYOS EN CULTIVO.................... 6 6. INTRODUCCIÓN A LA TABLA DE CARACTERES.............................................................................................. 6 6.1 Categorías De Caracteres......................................................................................................................... 6 6.2 Niveles De Expresión Y Notas Correspondientes..................................................................................... 7 6.3 Tipos De Expresión.................................................................................................................................... 7 6.4 Variedades Ejemplo................................................................................................................................... 7 6.5 Leyenda..................................................................................................................................................... 8 7. TABLE OF CHARACTERISTICS/TABLEAU DES CARACTÈRES/MERKMALSTABELLE/TABLA DE CARACTERES..................................................................................................................................................... 9 8. EXPLICACIONES DE LA TABLA DE CARACTERES.......................................................................................... 17 8.1 Explicaciones Relativas A Varios Caracteres............................................................................................ 17 8.2 Explicaciones Relativas A Caracteres Individuales................................................................................... 17 9. BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................................................................... 23 10. CUESTIONARIO TÉCNICO.................................................................................................................................. 24

| 1. | Objeto de estas directrices de examen |
| --- | --- |
|  | Las presentes directrices de examen se aplican a todas las variedades de Guzmania Ruiz et Pav. |

| 2. | Material necesario |
| --- | --- |
| 2.1 | Las autoridades competentes deciden cuándo, dónde y en qué cantidad y calidad se deberá entregar el material necesario para la ejecución del examen de la variedad. Los solicitantes que presenten material procedente de un país distinto de aquel en el que se efectuará el examen, deberán asegurarse de que se han cumplido todas las formalidades aduaneras y fitosanitarias. |
| 2.2 | El material se entregará en forma de plantas jóvenes. |
| 2.3 | La cantidad mínima de material vegetal que ha de entregar el solicitante deberá ser de: |
|  | variedades de multiplicación vegetativa: 20 plantas; variedades propagadas mediante semillas: 40 plantas |
| 2.4 | El material vegetal proporcionado deberá presentar una apariencia saludable y no carecer de vigor ni estar afectado por enfermedades o plagas importantes. |
| 2.5 | El material vegetal deberá estar exento de todo tratamiento que afecte la expresión de los caracteres de la variedad, salvo autorización en contrario o solicitud expresa de las autoridades competentes. Si ha sido tratado, se deberá indicar en detalle el tratamiento aplicado. |

| 3. | Método de examen |
| --- | --- |
| 3.1 | Número de ciclos de cultivo |
|  | La duración mínima de los ensayos deberá ser normalmente de un único ciclo de cultivo. |
| 3.2 | Lugar de ejecución de los ensayos |
|  | Normalmente los ensayos deberán efectuarse en un sólo lugar. En el documento TGP/9 “Examen de la distinción” se ofrece orientación respecto a los ensayos realizados en más de un lugar. |
| 3.3 | Condiciones para efectuar el examen |
| 3.3.1 | Se deberán efectuar los ensayos en condiciones que aseguren un desarrollo satisfactorio para la expresión de los caracteres pertinentes de la variedad y para la ejecución del examen. |
| 3.3.2 | Ya que la luz del día es variable, las valoraciones del color establecidas frente a una carta de colores deberán realizarse en una habitación apropiada utilizando luz artificial, o a mediodía en una habitación sin luz solar directa. La distribución espectral de la fuente luminosa que constituye la luz artificial deberá estar en conformidad con la Norma CIE de Luz Preferida D 6500 y debe ajustarse a los límites de tolerancia establecidos por la Norma Británica (British Standard) 950, Parte I. Estas valoraciones se deberán efectuar con la planta colocada sobre un fondo blanco. La carta de colores y la versión de la carta de colores utilizada deberán indicarse en la descripción de la variedad. |
| 3.4 | Diseño de los ensayos |
| 3.4.1 En el caso de variedades de multiplicación vegetativa, cada ensayo deberá tener por finalidad la obtención de al menos 20 plantas. 3.4.2 En el caso de variedades propagadas mediante semillas, cada ensayo deberá tener por finalidad la obtención de al menos 40 plantas. |

| 3.5 | Ensayos adicionales |
| --- | --- |
|  | Se podrán efectuar ensayos adicionales para estudiar caracteres pertinentes. |

| 4. | Evaluación de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad |
| --- | --- |
| 4.1 | Distinción |
| 4.1.1 | Recomendaciones generales |
|  | Es de particular importancia para los usuarios de estas directrices de examen consultar la Introducción General antes de tomar decisiones relativas a la distinción. Sin embargo, a continuación se citan una serie de aspectos que han de tenerse en cuenta en las directrices de examen. |
| 4.1.2 | Diferencias consistentes |
|  | Las diferencias observadas entre variedades pueden ser tan evidentes que no sea necesario más de un ciclo de cultivo. Asimismo, en algunas circunstancias, la influencia del medio ambiente no reviste la importancia suficiente como para requerir más de un único ciclo de cultivo con el fin de garantizar que las diferencias observadas entre variedades son suficientemente consistentes. Una manera de garantizar que una diferencia en un carácter, observada en un ensayo en cultivo, sea lo suficientemente consistente es examinar el carácter en al menos dos ciclos de cultivo independientes. |
| 4.1.3 | Diferencias claras |
|  | Determinar si una diferencia entre dos variedades es clara depende de muchos factores y, para ello se tendría que considerar, en particular, el tipo de expresión del carácter que se esté examinando, es decir, si éste se expresa de manera cualitativa, cuantitativa o pseudocualitativa. Por consiguiente, es importante que los usuarios de estas directrices de examen estén familiarizados con las recomendaciones contenidas en la Introducción General antes de tomar decisiones relativas a la distinción. |
| 4.1.4 | Número de plantas o partes de plantas que se ha de examinar |
|  | En el caso de variedades de multiplicación vegetativa, salvo indicación en contrario, a los efectos de la distinción, todas las observaciones de plantas individuales deberán efectuarse en 19 plantas o partes de cada una de las 19 plantas y cualquier otra observación se efectuará en todas las plantas del ensayo, sin tener en cuenta las plantas fuera de tipo. En el caso variedades propagadas mediante semillas, salvo indicación en contrario, a los efectos de la distinción, todas las observaciones de plantas individuales deberán efectuarse en 38 plantas o partes de cada una de las 38 plantas y cualquier otra observación se efectuará en todas las plantas del ensayo, sin tener en cuenta las plantas fuera de tipo. |
| 4.1.5 | Método de observación |
|  | El método recomendado para observar los caracteres a los fines del examen de la distinción se indica en la tabla de caracteres mediante la siguiente clave (véase el documento TGP/9 “Examen de la distinción”, sección 4 “Observación de los caracteres”): |
|  | MG: medición única de un grupo de varias plantas o partes de plantas MS: medición de varias plantas o partes de plantas individuales VG: evaluación visual mediante una única observación de un grupo de varias plantas o partes de plantas VS: evaluación visual mediante la observación de varias plantas o partes de plantas individuales |

|  | Tipo de observación visual (V) o medición (M) |
| --- | --- |
|  | La observación “visual” (V) es una observación basada en la opinión del experto. A los fines del presente documento, por observación “visual” se entienden las observaciones sensoriales de los expertos y, por lo tanto, también incluye el olfato, el gusto y el tacto. La observación visual comprende además las observaciones en las que el experto utiliza referencias (por ejemplo, diagramas, variedades ejemplo, comparación por pares) o gráficos no lineales (por ejemplo, cartas de colores). La medición (M) es una observación objetiva que se realiza frente a una escala lineal calibrada, por ejemplo, utilizando una regla, una báscula, un colorímetro, fechas, recuentos, etc. |
|  | Tipo de registro(s): un grupo de plantas (G) o plantas individuales (S) |
|  | A los fines de la distinción, las observaciones pueden registrarse mediante una observación global de un grupo de plantas o partes de plantas (G) o mediante observaciones de varias plantas o partes de plantas individuales (S). En la mayoría de los casos, la observación del tipo “G” proporciona un único registro por variedad y no es posible ni necesario aplicar métodos estadísticos en un análisis planta por planta para la evaluación de la distinción. |
|  | Para los casos en que en la tabla de caracteres se indica más de un método de observación de los caracteres (p. ej. VG/MG), en la Sección 4.2 del documento TGP/9 se ofrece orientación sobre la elección de un método apropiado. |
| 4.2 | Homogeneidad |
| 4.2.1 | Es particularmente importante que los usuarios de estas directrices de examen consulten la Introducción General antes de tomar decisiones relativas a la homogeneidad. Sin embargo, a continuación se citan una serie de aspectos que han de tenerse en cuenta en las directrices de examen. |
| 4.2.2 | Las presentes directrices de examen han sido desarrolladas para el examen de variedades de multiplicación vegetativa y por semillas. En el caso de variedades con otros tipos de reproducción o multiplicación, deberán seguirse las recomendaciones que figuran en la Introducción General y en la sección 4.5 “Examen de la homogeneidad” del documento TGP/13 “Orientaciones para nuevos tipos y especies”. |
| 4.2.3 | Para la evaluación de la homogeneidad de las variedades de multiplicación vegetativa, deberá aplicarse una población estándar del 1% y una probabilidad de aceptación del 95%, como mínimo. En el caso de una muestra de 20 plantas, se permitirá una planta fuera de tipo. |
| 4.2.4 | Para la evaluación de la homogeneidad de las variedades propagadas mediante semillas, deberá aplicarse una población estándar del 1% y una probabilidad de aceptación del 95%, como mínimo. En el caso de una muestra de 40 plantas, se permitirán dos plantas fuera de tipo. |
| 4.3 | Estabilidad |
| 4.3.1 | En la práctica no es frecuente que se conduzcan exámenes de la estabilidad que brinden resultados tan fiables como los obtenidos en el examen de la distinción y la homogeneidad. No obstante, la experiencia ha demostrado que en muchos tipos de variedades, cuando una variedad haya demostrado ser homogénea, también podrá considerarse estable. |
| 4.3.2 | Cuando corresponda, o en caso de duda, la estabilidad podrá evaluarse adicionalmente, examinando un nuevo lote de semillas o plantas, para asegurarse de que presenta los mismos caracteres que el material suministrado inicialmente. |

| 5. | Modo de agrupar las variedades y organización de los ensayos en cultivo |
| --- | --- |
| 5.1 | Los caracteres de agrupamiento contribuyen a seleccionar las variedades notoriamente conocidas que se han de cultivar en el ensayo con las variedades candidatas y a la manera en que estas variedades se dividen en grupos para facilitar la evaluación de la distinción. |
| 5.2 | Los caracteres de agrupamiento son aquellos en los que los niveles de expresión documentados, aun cuando hayan sido registrados en distintos lugares, pueden utilizarse, individualmente o en combinación con otros caracteres similares: a) para seleccionar las variedades notoriamente conocidas que puedan ser excluidas del ensayo en cultivo utilizado para el examen de la distinción; y b) para organizar el ensayo en cultivo de manera tal que variedades similares queden agrupadas conjuntamente. |
| 5.3 | Se ha acordado la utilidad de los siguientes caracteres de agrupamiento: |
|  | (a) Planta: altura (caràcter 1) (b) Pedúnculo: color secundario de la bráctea (caràcter 20) con los siguientes grupos: Gr 1: blanco Gr 2: amarillo Gr 3: anaranjado Gr 4: rojo Gr 5: rojo púrpura Gr 6: púrpura (c) Inflorescencia: posición en relación con las hojas (caràcter 22) |

|  | (d) Bráctea floral: color principal del haz (caràcter 32) con los siguientes grupos: Gr 1: blanco Gr 2: amarillo Gr 3: anaranjado Gr 4: rojo Gr 5: rojo púrpura Gr 6: púrpura (e) Bráctea floral: número de flores por bráctea (caràcter 35) |
| --- | --- |
| 5.4 | En la Introducción General y en el documento TGP/9 “Examen de la distinción” se dan orientaciones sobre el uso de los caracteres de agrupamiento en el proceso de examen de la distinción. |

| 6. | Introducción a la tabla de caracteres |
| --- | --- |
| 6.1 | Categorías de caracteres |
| 6.1.1 | Caracteres estándar de las directrices de examen |
|  | Los caracteres estándar de las directrices de examen son aquellos que han sido aprobados por la UPOV para el examen DHE y de los cuales los Miembros de la Unión pueden elegir los que convengan para determinadas circunstancias. |
| 6.1.2 | Caracteres con asterisco |
|  | Los caracteres con asterisco (señalados con *) son los caracteres incluidos en las directrices de examen que son importantes para la armonización internacional de las descripciones de variedades y que deberán utilizarse siempre en el examen DHE e incluirse en la descripción de la variedad por todos los Miembros de la Unión, excepto cuando el nivel de expresión de un carácter precedente o las condiciones medioambientales de la región lo imposibiliten. |
| 6.2 | Niveles de expresión y notas correspondientes |
| 6.2.1 | Se atribuyen a cada carácter niveles de expresión con el fin de definir el carácter y armonizar las descripciones. A cada nivel de expresión corresponde una nota numérica para facilitar el registro de los datos y la elaboración y el intercambio de la descripción. |
| 6.2.2 | En el caso de los caracteres cualitativos y pseudocualitativos (véase el Capítulo 6.3), todos los niveles pertinentes de expresión se presentan en el carácter. Sin embargo, en el caso de caracteres cuantitativos con cinco o más niveles puede utilizarse una escala abreviada para reducir al mínimo el tamaño de la tabla de caracteres. Por ejemplo, respecto de un carácter cuantitativo de nueve niveles de expresión, la presentación de los niveles de expresión en las directrices de examen puede abreviarse como sigue: |
|  | Nivel Nota pequeño 3 mediano 5 grande 7 |
|  | Ahora bien, cabe observar que los nueve niveles de expresión siguientes existen para describir las variedades y deberán utilizarse según proceda: |
|  | Nivel Nota muy pequeño 1 muy pequeño a pequeño 2 pequeño 3 pequeño a mediano 4 mediano 5 mediano a grande 6 grande 7 grande a muy grande 8 muy grande 9 |
| 6.2.3 | Explicaciones más exhaustivas relativas a la presentación de los niveles de expresión y de las notas figuran en el documento TGP/7 “Elaboración de las directrices de examen. |
| 6.3 | Tipos de expresión |

|  | En la Introducción General figura una explicación de los tipos de expresión de los caracteres (cualitativo, cuantitativo y pseudocualitativo). |
| --- | --- |
| 6.4 | Variedades ejemplo |
|  | En caso necesario, se proporcionan variedades ejemplo con el fin de aclarar los niveles de expresión de un carácter. |

| 6.5 | Leyenda |
| --- | --- |
| English français deutsch español Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo Note/ Nota 1 2 3 4 5 6 7 Name of characteristics in English Nom du caractère en français Name des Merkmals auf Deutsch Nombre del carácter en español states of expression types d’expression Ausprägungsstufen tipos de expresión |
| 1 Número de carácter 2 (*) Carácter con asterisco – véase el Capítulo 6.1.2 3 Tipo de expresión QL Carácter cualitativo – véase el Capítulo 6.3 QN Carácter cuantitativo – véase el Capítulo 6.3 PQ Carácter pseudocualitativo – véase el Capítulo 6.3 4 Método de observación (y tipo de parcela, si aplicable) MG, MS, VG, VS – véase el Capítulo 4.1.5 5 (+) Véanse las explicaciones de la tabla de caracteres en el Capítulo 8.2 6 (a)-(d) Véanse las explicaciones de la tabla de caracteres en el Capítulo 8.1 7 No aplicable |

| 7. | Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres |
| --- | --- |
|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| 1. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Plant: height | Plante : hauteur | Pflanze: Höhe | Planta: altura |  |  |
|  |  | short | basse | niedrig | baja | Marcella | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Torch | 5 |
|  |  | tall | haute | hoch | alta | Magenta | 7 |
| 2. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Plant: width | Plante : largeur | Pflanze: Breite | Planta: anchura |  |  |
|  |  | narrow | étroite | schmal | estrecha | Empire | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Tatiana | 5 |
|  |  | broad | large | breit | ancha | Rana | 7 |
| 3. |  | QN | MG/MS/VG |  | (a) |  |
|  |  | Plant: number of leaves | Plante : nombre de feuilles | Pflanze: Anzahl Blätter | Planta: número de hojas |  |  |
|  |  | few | petit | gering | bajo | Duranik | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | medio | Rana | 5 |
|  |  | many | grand | groß | alto | Taiga | 7 |
| 4. |  | QN | MG/MS/VG | (+) | (a), (b) |  |
|  |  | Leaf sheath: length | Gaine de la feuille : longueur | Blattscheide: Länge | Vaina foliar: longitud |  |  |
|  |  | short | courte | kurz | corta | Cherry | 1 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Rana | 2 |
|  |  | long | longue | lang | larga | Manzana | 3 |
| 5. |  | QN | MG/MS/VG | (+) | (a), (b) |  |
|  |  | Leaf sheath: width | Gaine de la feuille : largeur | Blattscheide: Breite | Vaina foliar: anchura |  |  |
|  |  | narrow | étroite | schmal | estrecha | Papilio | 1 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Cherry | 2 |
|  |  | broad | large | breit | ancha | Duracan | 3 |
| 6. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a), (b) |  |
|  |  | Leaf blade: length | Limbe : longueur | Blattspreite: Länge | Limbo: longitud |  |  |
|  |  | short | court | kurz | corto | Victory | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | medio | Torch | 5 |
|  |  | long | long | lang | largo | Taiga | 7 |

|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a), (b) |  |
|  |  | Leaf blade: width | Limbe : largeur | Blattspreite: Breite | Limbo: anchura |  |  |
|  |  | narrow | étroit | schmal | estrecho | Freeze | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | medio | Luna | 5 |
|  |  | broad | large | breit | ancho | Durafire | 7 |
| 8. | (*) | PQ | VG | (+) | (a), (b) |  |
|  |  | Leaf blade: shape of apex | Limbe : forme du sommet | Blattspreite: Form der Spitze | Limbo: forma del ápice |  |  |
|  |  | acuminate | acuminé | mit aufgesetzter Spitze | acuminado | Rana | 1 |
|  |  | acute | aigu | spitz | agudo | Luna | 2 |
|  |  | obtuse | obtus | stumpf | obtuso | neptunes | 3 |
| 9. | (*) | PQ | VG |  | (a), (b), (c) |  |
|  |  | Leaf blade: main color of inner side | Limbe : couleur principale de la face interne | Blattspreite: Hauptfarbe der Innenseite | Limbo: color principal del haz |  |  |
|  |  | light green | vert clair | hellgrün | verde claro | Victory | 1 |
|  |  | medium green | vert moyen | mittelgrün | verde medio | Torch | 2 |
|  |  | dark green | vert foncé | dunkelgrün | verde oscuro | Ostara | 3 |
|  |  | medium blue green | vert bleu moyen | mittelblaugrün | verde azulado medio |  | 4 |
| 10. | (*) | QN | VG |  | (a), (b) |  |
|  |  | Leaf blade: anthocyanin coloration of basal half of inner side | Limbe : pigmentation anthocyanique de la moitié basale de la face interne | Blattspreite: Anthocyanfärbung der basalen Hälfte der Innenseite | Limbo: pigmentación antociánica de la mitad basal del haz |  |  |
|  |  | absent or very weak | nulle ou très faible | fehlend oder sehr schwach | ausente o muy ligera | Hilda | 1 |
|  |  | weak | faible | schwach | ligera | Flo | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Francesca | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | intensa | Red Moon | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy intensa |  | 9 |
| 11. | (*) | QL | VG |  | (a), (b) |  |
|  |  | Leaf blade: variegation of inner side | Limbe : panachure de la face interne | Blattspreite: Panaschierung der Innenseite | Limbo: variegación del haz |  |  |
|  |  | absent | absente | fehlend | ausente | Victory | 1 |
|  |  | present | présente | vorhanden | presente | Durafire, Sue Anne | 9 |

|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. |  | PQ | VG |  | (a), (b), (c) |  |
|  |  | Leaf blade: main color of outer side | Limbe : couleur principale de la face externe | Blattspreite: Hauptfarbe der Außenseite | Limbo: color principal del envés |  |  |
|  |  | light green | vert clair | hellgrün | verde claro | Flava | 1 |
|  |  | medium green | vert moyen | mittelgrün | verde medio | Torch | 2 |
|  |  | dark green | vert foncé | dunkelgrün | verde oscuro | Ostara | 3 |
|  |  | medium blue green | vert bleu moyen | mittelblaugrün | verde azulado medio |  | 4 |
| 13. | (*) | QN | VG |  | (a), (b) |  |
|  |  | Leaf blade: anthocyanin coloration of outer side | Limbe : pigmentation anthocyanique de la face externe | Blattspreite: Anthocyanfärbung der Außenseite | Limbo: pigmentación antociánica del envés |  |  |
|  |  | absent or very weak | nulle ou très faible | fehlend oder sehr gering | ausente o muy ligera | Manzana | 1 |
|  |  | weak | faible | gering | ligera | Sky | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Fall | 5 |
|  |  | strong | forte | stark | intensa | Francesca | 7 |
|  |  | very strong | très forte | sehr stark | muy intensa |  | 9 |
| 14. |  | PQ | VG |  | (a), (b) |  |
|  |  | Leaf blade: pattern of anthocyanin coloration of outer side | Limbe : répartition de la pigmentation anthocyanique de la face externe | Blattspreite: Muster der Anthocyanfärbung der Außenseite | Limbo: forma de disposición de la pigmentación antociánica del envés |  |  |
|  |  | as a flush | floue | geflammt | en pátina | Amoretto | 1 |
|  |  | in stripes | en stries | in Streifen | en rayas | Duranik | 2 |
|  |  | as a flush and in stripes | floue et en stries | geflammt und in Streifen | en pátina y en rayas | Combi | 3 |
| 15. |  | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Peduncle: number of bracts | Pédoncule : nombre de bractées | Blütenstandsstiel: Anzahl Deckblätter | Pedúnculo: número de brácteas |  |  |
|  |  | few | petit | gering | bajo | Misty | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | medio |  | 5 |
|  |  | many | grand | groß | alto | Mirador | 7 |
| 16. | (*) | QN | MG/MS/VG |  | (a), (d) |  |
|  |  | Peduncle: length of bract | Pédoncule : longueur de la bractée | Blütenstandsstiel: Länge des Deckblatts | Pedúnculo: longitud de la bráctea |  |  |
|  |  | short | courte | kurz | corta | Misty | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | GUZ 008 | 5 |
|  |  | long | longue | lang | larga | G9197 | 7 |

|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. |  | QN | MG/MS/VG |  | (a), (d) |  |
|  |  | Peduncle: width of bract | Pédoncule : largeur de la bractée | Blütenstandsstiel: Breite des Deckblatts | Pedúnculo: anchura de la bráctea |  |  |
|  |  | narrow | étroite | schmal | estrecha | Misty | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | GUZ 008 | 5 |
|  |  | broad | large | breit | ancha | Sky | 7 |

| 18. |  | QN | VG |  | (a), (d) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Peduncle: intensity of green color of bract | Pédoncule : intensité de la couleur verte de la bractée | Blütenstandsstiel: Intensität der Grünfärbung des Deckblatts | Pedúnculo: intensidad del color verde de la bráctea |  |  |
|  |  | light | claire | hell | claro | Tinto | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Rostara | 5 |
|  |  | dark | foncée | dunkel | oscuro | Durajen | 7 |
| 19. | (*) | QN | VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Peduncle: position of first bi-colored bract | Pédoncule : position de la première bractée bicolore | Blütenstandsstiel: Sitz des ersten zweifarbigen Deckblatts | Pedúnculo: posición de la primera bráctea bicolor |  |  |
|  |  | at basal third | au tiers basal | im basalen Drittel | en el tercio basal | Revolution | 1 |
|  |  | middle third | au tiers médian | im mittleren Drittel | en el tercio central | Rock | 2 |
|  |  | at distal third | au tiers distal | im distalen Drittel | en el tercio distal | Tropix | 3 |
| 20. | (*) | PQ | VG |  | (a), (c) |  |
|  |  | Peduncle: secondary color of bract | Pédoncule : couleur secondaire de la bractée | Blütenstandsstiel: Sekundärfarbe des Deckblatts | Pedúnculo: color secundario de la bráctea |  |  |
|  |  | RHS Colour Chart (indicate reference number) | Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de référence) | RHS-Farbkarte (Nummer angeben) | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 21. |  | QN | VG |  | (a) |  |
|  |  | Peduncle: area of secondary color of bract | Pédoncule : surface de la couleur secondaire de la bractée | Blütenstandsstiel: Fläche der Sekundärfarbe des Deckblatts | Pedúnculo: superficie del color secundario de la bráctea |  |  |
|  |  | small | petite | klein | pequeña |  | 1 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media |  | 2 |
|  |  | large | grande | groß | grande |  | 3 |
| 22. | (*) | QN | VG |  | (a) |  |
|  |  | Inflorescence: position in relation to leaves | Inflorescence : position par rapport aux feuilles | Blütenstand: Sitz im Vergleich zu den Blättern | Inflorescencia: posición en relación con las hojas |  |  |
|  |  | below | en dessous | unterhalb | por debajo | Glossita | 1 |
|  |  | same level | au même niveau | in gleicher Höhe | al mismo nivel | Durabel | 2 |
|  |  | above | au-dessus | oberhalb | por encima | Torch | 3 |

|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Inflorescence: length | Inflorescence : longueur | Blütenstand: Länge | Inflorescencia: longitud |  |  |
|  |  | short | courte | kurz | corta | Victory | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Continental | 5 |
|  |  | long | longue | lang | larga | Amoretto | 7 |
| 24. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Inflorescence: length of flowering part | Inflorescence : longueur de la partie florifère | Blütenstand: Länge des blühenden Teils | Inflorescencia: longitud de la parte en floración |  |  |
|  |  | short | courte | kurz | corta | Manzana | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Amoretto | 5 |
|  |  | long | longue | lang | larga | Rana | 7 |
| 25. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Inflorescence: diameter of flowering part | Inflorescence : diamètre de la partie florifère | Blütenstand: Durchmesser des blühenden Teils | Inflorescencia: diámetro de la parte en floración |  |  |
|  |  | small | petit | klein | pequeño | Duranik | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | medio | Manzana | 5 |
|  |  | large | grand | groß | grande | Durafire | 7 |
| 26. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Inflorescence: number of floral bracts | Inflorescence : nombre de bractées florales | Blütenstand: Anzahl blütenbedeckender Deckblätter | Inflorescencia: número de brácteas florales |  |  |
|  |  | few | petit | gering | bajo | Rana | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | medio | Victory | 5 |
|  |  | many | grand | groß | alto | Manzana | 7 |
| 27. |  | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Floral bract: length | Bractée florale : longueur | Blütenbedeckendes Deckblatt: Länge | Bráctea floral: longitud |  |  |
|  |  | short | courte | kurz | corta | Torch | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Manzana | 5 |
|  |  | long | longue | lang | larga | Rana | 7 |
| 28. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Floral bract: width | Bractée florale : largeur | Blütenbedeckendes Deckblatt: Breite | Bráctea floral: anchura |  |  |
|  |  | narrow | étroite | schmal | estrecha | Flava | 3 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | media | Cherry | 5 |
|  |  | broad | large | breit | ancha | Manzana | 7 |

|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. |  | QN | VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Floral bract: width of apex | Bractée florale : largeur de l’extrémité | Blütenbedeckendes Deckblatt: Breite der Spitze | Bráctea floral: anchura del ápice |  |  |
|  |  | narrow | étroite | schmal | estrecho | Victory | 1 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Cherry | 2 |
|  |  | broad | large | breit | ancho | Torch | 3 |
| 30. | (*) | PQ | VG |  | (a), (c) |  |
|  |  | Floral bract: main color of outer side | Bractée florale : couleur principale de la face externe | Blütenbedeckendes Deckblatt: Hauptfarbe der Außenseite | Bráctea floral: color principal del envés |  |  |
|  |  | RHS Colour Chart (indicate reference number) | Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de référence) | RHS-Farbkarte (Nummer angeben) | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 31. | (*) | PQ | VG |  | (a), (c) |  |
|  |  | Floral bract: secondary color of outer side | Bractée florale : couleur secondaire de la face externe | Blütenbedeckendes Deckblatt: Sekundärfarbe der Außenseite | Bráctea floral: color secundario del envés |  |  |
|  |  | RHS Colour Chart (indicate reference number) | Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de référence) | RHS-Farbkarte (Nummer angeben) | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 32. | (*) | PQ | VG |  | (a), (c) |  |
|  |  | Floral bract: main color of inner side | Bractée florale : couleur principale de la face interne | Blütenbedeckendes Deckblatt: Hauptfarbe der Innenseite | Bráctea floral: color principal del haz |  |  |
|  |  | RHS Colour Chart (indicate reference number) | Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de référence) | RHS-Farbkarte (Nummer angeben) | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 33. |  | PQ | VG |  | (a), (c) |  |
|  |  | Floral bract: secondary color of inner side | Bractée florale : couleur secondaire de la face interne | Blütenbedeckendes Deckblatt: Sekundärfarbe der Innenseite | Bráctea floral: color secundario del haz |  |  |
|  |  | RHS Colour Chart (indicate reference number) | Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de référence) | RHS-Farbkarte (Nummer angeben) | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 34. |  | QN | VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Floral bract: curvature of longitudinal section | Bractée florale : courbure de la section longitudinale | Blütenbedeckendes Deckblatt: Biegung im Längsschnitt | Bráctea floral: curvatura en sección longitudinal |  |  |
|  |  | straight | droite | gerade | recta | Durajul | 1 |
|  |  | slightly recurved | légèrement recourbée | leicht zurückgebogen | ligeramente recurvada | Techno | 2 |
|  |  | moderately recurved | modérément recourbée | mäßig zurückgebogen | medianamente recurvada | Hasta la Vista | 3 |
|  |  | strongly recurved | fortement recourbée | stark zurückgebogen | muy recurvada | Duratat | 4 |

|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | (*) | QN | MG/MS/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Floral bract: number of flowers per bract | Bractée florale : nombre de fleurs par bractée | Blütenbedeckendes Deckblatt: Anzahl Blüten je Deckblatt | Bráctea floral: número de flores por bráctea |  |  |
|  |  | few | petit | gering | bajo | Techno | 3 |
|  |  | medium | moyen | mittel | medio | Rana | 5 |
|  |  | many | grand | groß | alto | Continental | 7 |
| 36. |  | QN | MG/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Prophyll: length | Préfeuille : longueur | Vorblatt: Länge | Profilo: longitud |  |  |
|  |  | short | courte | kurz | corto | Soledo | 1 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Continental | 2 |
|  |  | long | longue | lang | largo | Cherry | 3 |
| 37. |  | QN | MG/VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Prophyll: width | Préfeuille : largeur | Vorblatt: Breite | Profilo: anchura |  |  |
|  |  | narrow | étroite | schmal | estrecho | Manzana | 1 |
|  |  | medium | moyenne | mittel | medio | Rana | 2 |
|  |  | broad | large | breit | ancho | Continental | 3 |
| 38. |  | PQ | VG |  | (a), (c) |  |
|  |  | Prophyll: main color | Préfeuille : couleur principale | Vorblatt: Hauptfarbe | Profilo: color principal |  |  |
|  |  | RHS Colour Chart (indicate reference number) | Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de référence) | RHS-Farbkarte (Nummer angeben) | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 39. | (*) | PQ | VG | (+) | (a) |  |
|  |  | Flower: color of the apex of the corolla | Fleur : couleur de l’extrémité de la corolle | Blüte: Farbe der Spitze der Krone | Flor: color del ápice de la corola |  |  |
|  |  | RHS Colour Chart (indicate reference number) | Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de référence) | RHS-Farbkarte (Nummer angeben) | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 40. |  | PQ | VG |  | (a) |  |
|  |  | Ovary: color | Ovaire : couleur | Fruchtknoten: Farbe | Ovario: color |  |  |
|  |  | white | blanc | weiß | blanco | Victory | 1 |
|  |  | yellow | jaune | gelb | amarillo | Duracla | 2 |
|  |  | green | vert | grün | verde | Torch | 3 |

|  |  | English | français | deutsch | español | Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo | Note/ Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. |  | PQ | VG |  | (a) |  |
|  |  | Style: color of distal half | Style : couleur de la moitié distale | Griffel: Farbe der distalen Hälfte | Estilo: color de la mitad distal |  |  |
|  |  | white | blanc | weiß | blanco | Manzana | 1 |
|  |  | yellow | jaune | gelb | amarillo | Kenbro4910 | 2 |
|  |  | green | vert | grün | verde |  | 3 |
| 42. |  | PQ | VG |  | (a) |  |
|  |  | Stigma: color | Stigmate : couleur | Narbe: Farbe | Estigma: color |  |  |
|  |  | white | blanc | weiß | blanco | Victory | 1 |
|  |  | yellow | jaune | gelb | amarillo | Torch | 2 |
|  |  | green | vert | grün | verde | Soledo | 3 |

8. Explicaciones de la tabla de caracteres 8.1 Explicaciones relativas a varios caracteres Los caracteres que contengan la siguiente clave en la tabla de caracteres deberán examinarse como se indica a continuación: (a) Las observaciones de la planta, la hoja, la inflorescencia, el pedúnculo y las brácteas florales deberán efectuarse cuando las flores del tercio central de la parte en floración estén abiertas. (b) Las observaciones de la hoja deberán efectuarse en la hoja completamente extendida de mayor tamaño. (c) El color principal es el que ocupa la mayor superficie. En los casos en que la superficie que ocupa el color principal y la que ocupa el color secundario sean tan semejantes que no se pueda determinar con seguridad cuál es mayor, el color más oscuro se considerará el color principal. (d) Las observaciones de la bráctea deberán efectuarse en la bráctea de mayor tamaño del tercio central del pedúnculo.

8.2 Explicaciones relativas a caracteres individuales Ad. 1: Planta: altura Ad. 2: Planta: anchura

Ad. 4: Vaina foliar: longitud Ad. 5: Vaina foliar: anchura Ad. 6: Limbo: longitud Ad. 7: Limbo: anchura

Ad. 8: Limbo: forma del ápice 1 acuminado 2 agudo 3 obtuso Ad. 15: Pedúnculo: número de brácteas Las brácteas son pequeñas hojas semejantes a escamas que nacen del pedúnculo. Ad. 19: Pedúnculo: posición de la primera bráctea bicolor Las brácteas bicolor son aquellas que poseen un color secundario (excluida la antocianina). Ad. 23: Inflorescencia: longitud

Ad. 24: Inflorescencia: longitud de la parte en floración La longitud de la parte en floración deberá observarse desde la base de la primera bráctea floral hasta el extremo superior de la última flor.

Ad. 25: Inflorescencia: diámetro de la parte en floración El diámetro de la parte en floración deberá determinarse al nivel del mayor diámetro. a a = Inflorescencia: diámetro de la parte en floración Ad. 26: Inflorescencia: número de brácteas florales Las brácteas florales son pequeñas hojas semejantes a escamas que están asociadas a una flor o a un racimo floral. Ad. 27: Bráctea floral: longitud Las observaciones deberán efectuarse en la bráctea floral de mayor longitud. Ad. 28: Bráctea floral: anchura Las observaciones deberán efectuarse en la bráctea floral de mayor longitud.

Ad. 29: Bráctea floral: anchura del ápice 1 estrecho 2 medio 3 ancho Ad. 34: Bráctea floral: curvatura en sección longitudinal

1 recta 2 ligeramente recurvada 4 muy recurvada Ad. 35: Bráctea floral: número de flores por bráctea

3 bajo 7 alto Ad. 36: Profilo: longitud Los profilos son las brácteas de segundo nivel que cubren más de una flor o un botón floral. Deberán observarse cuando exista más de una flor por bráctea. Ad. 37: Profilo: anchura Véase la Ad. 36. Ad. 39: Flor: color del ápice de la corola

9. Bibliografía Baensch, U., 1994: Blooming Bromeliads, Tropic Beauty Publishers, Nassau, BS, BS, pp. 162, 174 to 176 Boonstra H., de Jong B., 1988: Teelt van Bromeliaceeën, WUR, Wageningen, NL, pp. 5, 6, 21, 47 to 53 Rauh, W., 1990: The Bromeliad Lexicon, Blandford, London, GB, 431 pp.

10. CUESTINARIO TÉCNICO

CUESTINARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Número de referencia:

Fecha de la solicitud: (no debe ser rellenado por el solicitante) CUESTIONARIO TÉCNICO rellénese junto con la solicitud de derechos de obtentor

1. Objeto del Cuestionario Técnico 1.1 Nombre botánico Guzmania Ruiz et Pav. 1.2 Nombre común Guzmania 1.3 Especie (sírvase especificar)

2. Solicitante Nombre Dirección Número de teléfono Número de fax Dirección de correo-e Obtentor (si no es el solicitante)

3. Denominación propuesta y referencia del obtentor Denominación propuesta (si procede) Referencia del obtentor

CUESTINARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Número de referencia: #4. Información sobre el método de obtención y la reproducción de la variedad 4.1 Método de obtención Variedad resultante de: 4.1.1 Cruzamiento (a) cruzamiento controlado (sírvase mencionar las variedades parentales) [ ] (…………………..……………..…) x (……………..…………………..…) línea parental femenina línea parental masculina (b) cruzamiento parcialmente desconocido (sírvase mencionar la variedad o variedades parentales conocidas) [ ] (…………………..……………..…) x (……………..…………………..…) línea parental femenina línea parental masculina (c) cruzamiento desconocido [ ] 4.1.2 Mutación (sírvase mencionar la variedad parental) [ ] 4.1.3 Descubrimiento y desarrollo (sírvase mencionar dónde y cuándo ha sido descubierta y cómo ha sido desarrollada la variedad) [ ] 4.1.4 Otros (sírvase dar detalles) [ ]

CUESTINARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Número de referencia:

4.2 Método de reproducción de la variedad 4.2.1 Variedades propagadas mediante semillas (a) Polinización cruzada [ ] (b) Híbrido [ ] (c) Otras (sírvase dar detalles) [ ] 4.2.2 Variedades de multiplicación vegetativa (a) Multiplicación In vitro [ ] (b) Otras (sírvase indicar el método) [ ] 4.2.3 Otras (sírvase dar detalles) [ ]

CUESTINARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Reference Number:

5. Caracteres de la variedad que se deben indicar (el número entre paréntesis indica el carácter correspondiente en las directrices de examen; especifíquese la nota apropiada)

|  | Caracteres | Ejemplos | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 (1) | Planta: altura |  |  |
|  | muy baja |  | 1 [ ] |
|  | muy baja a baja |  | 2 [ ] |
|  | baja | Marcella | 3 [ ] |
|  | baja a media |  | 4 [ ] |
|  | media | Torch | 5 [ ] |
|  | media a alta |  | 6 [ ] |
|  | alta | Magenta | 7 [ ] |
|  | alta a muy alta |  | 8 [ ] |
|  | muy alta |  | 9 [ ] |
| 5.2(i) (20) | Pedúnculo: color secundario de la bráctea |  |  |
|  | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 5.2(ii) (20) | Pedúnculo: color secundario de la bráctea |  |  |
|  | blanco |  | 1 [ ] |
|  | amarillo |  | 2 [ ] |
|  | anaranjado |  | 3 [ ] |
|  | rojo |  | 4 [ ] |
|  | rojo púrpura |  | 5 [ ] |
|  | púrpura |  | 6 [ ] |
| 5.3 (22) | Inflorescencia: posición en relación con las hojas |  |  |
|  | por debajo | Glossita | 1 [ ] |
|  | al mismo nivel | Durabel | 2 [ ] |
|  | por encima | Torch | 3 [ ] |

| CUESTINARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Reference Number: |
| --- |
|  | Caracteres | Ejemplos | Note |
| 5.4(i) (30) | Bráctea floral: color principal del envés |  |  |
|  | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 5.4(ii) (30) | Bráctea floral: color principal del envés |  |  |
|  | blanco |  | 1 [ ] |
|  | amarillo |  | 2 [ ] |
|  | anaranjado |  | 3 [ ] |
|  | rojo |  | 4 [ ] |
|  | rojo púrpura |  | 5 [ ] |
|  | púrpura |  | 6 [ ] |
| 5.5(i) (32) | Bráctea floral: color principal del haz |  |  |
|  | Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia) |  |  |
| 5.5(ii) (32) | Bráctea floral: color principal del haz |  |  |
|  | blanco |  | 1 [ ] |
|  | amarillo |  | 2 [ ] |
|  | anaranjado |  | 3 [ ] |
|  | rojo |  | 4 [ ] |
|  | rojo púrpura |  | 5 [ ] |
|  | púrpura |  | 6 [ ] |
| 5.6 (35) | Bráctea floral: número de flores por bráctea |  |  |
|  | muy bajo |  | 1 [ ] |
|  | muy bajo a bajo |  | 2 [ ] |
|  | bajo | Techno | 3 [ ] |
|  | bajo a medio |  | 4 [ ] |
|  | medio | Rana | 5 [ ] |
|  | medio a alto |  | 6 [ ] |
|  | alto | Continental | 7 [ ] |
|  | alto a muy alto |  | 8 [ ] |
|  | muy alto |  | 9 [ ] |

CUESTINARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Número de referencia:

6. Variedades similares y diferencias con respecto a esas variedades Sírvase utilizar la tabla y el recuadro de comentarios siguientes para suministrar información acerca de la diferencia entre su variedad candidata y la variedad o variedades que, a su leal saber y entender, es o son más similares. Esta información puede ser útil para que las autoridades encargadas del examen realicen el examen de la distinción. Denominación de la variedad o variedades similares a su variedad candidata Caracteres respecto de los que su variedad candidata difiere de las variedades similares Describa la expresión de los caracteres de las variedades similares Describa la expresión de los caracteres de su variedad candidata Ejemplo Planta: altura baja mediana Comentarios:

CUESTINARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Número de referencia:

#7. Información complementaria que pueda facilitar el examen de la variedad 7.1 Además de la información suministrada en los Capítulos 5 y 6, ¿existen caracteres adicionales que puedan contribuir a distinguir la variedad? Si [ ] No [ ] (En caso afirmativo, sírvase especificar) 7.2 ¿Existen condiciones especiales de cultivo de la variedad o de realización del examen? Si [ ] No [ ] (En caso afirmativo, sírvase especificar) 7.3 Otra información Una fotografía en colores representativa de la variedad, en la que se observen sus características distintivas principales, debería adjuntarse al Cuestionario Técnico La fotografía proporcionará una ilustración de la variedad candidata que complemente la información presentada en el Cuestionario Técnico. Los puntos principales que cabe considerar al tomar una fotografía de la variedad candidata son los siguientes: • Indicación de la fecha y la ubicación geográfica • Correcta etiquetación (referencia del obtentor) • Buena calidad de impresión de la fotografía (mínimo 10 cm x 15 cm) y/o suficiente resolución en una versión en formato electrónico (mínimo 960 x 1280 pixeles). Se encontrará orientación sobre la presentación de fotografías adjuntas al Cuestionario Técnico en el documento TGP/7 ‘Elaboración de las directrices de examen’, nota orientativa (GN) 35 (http://www.upov.int/tgp/es/). [El enlace proporcionado puede ser suprimido por los miembros de la Unión cuando elaboran sus propias directrices de examen.]

CUESTINARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Número de referencia:

8. Autorización para la diseminación (a) ¿Se exige una autorización previa para poder diseminar la variedad en virtud de la legislación relativa a la protección del medio ambiente y la salud humana y animal? Si [ ] No [ ] (b) ¿Se ha obtenido dicha autorización? Si [ ] No [ ] Si la segunda respuesta es afirmativa, sírvase presentar una copia de la autorización.

9. Información sobre el material vegetal que deberá ser examinado o presentado para ser examinado. 9.1 La expresión de un carácter o de varios caracteres de una variedad puede verse afectada por factores tales como las plagas y enfermedades, los tratamientos químicos (por ejemplo, retardadores del crecimiento, pesticidas), efectos del cultivo de tejidos, distintos portainjertos y patrones tomados en distintos estados de desarrollo de un árbol, etcétera. 9.2 El material vegetal deberá estar exento de todo tratamiento que afecte la expresión de los caracteres de la variedad, salvo autorización en contra o solicitud expresa de las autoridades competentes. Si el material vegetal ha sido tratado, se deberá indicar en detalle el tratamiento aplicado. Por consiguiente, sírvase indicar a continuación si, a su leal saber y entender, el material vegetal que será examinado ha estado expuesto a: (a) Microorganismos (por ejemplo, virus, bacterias, fitoplasma) Si [ ] No [ ] (b) Tratamiento químico (por ejemplo, retardadores del crecimiento, pesticidas) Si [ ] No [ ] (c) Cultivo de tejido Si [ ] No [ ] (d) Otros factores Si [ ] No [ ] Si ha contestado afirmativamente a alguna de las preguntas sírvase suministrar detalles.

10. Por la presente declaro que, a mi leal saber y entender, la información proporcionada en este formulario es correcta: Nombre del solicitante Firma Fecha

[Fine del documento]

# Text boxes

Profilo

Flor/botón floral

Bràctea